# 垃圾焚烧炉渣处理论文

##### 问：垃圾焚烧后的灰渣怎么处理

答：根据垃圾组成的不同，灰渣（炉渣）的数量一般为垃圾焚烧前总重量的5%-20%。灰渣特别是飞灰中含有一定量的有害物质，若重金属未经处理直接排放，将会污染土壤和地下水，对环境造成危害。另一方面，由于灰渣中含有一定数量的铁、铜、锌、铬等重金属物质，有回收利用价值，故又可作为一种资源开发利用。

这种资源开发利用技术已经普遍运用，垃圾焚烧灰渣处理系统就是这一技术之一。作为目前垃圾减量化、无害化、资源化的有效手段之一。灰渣处理系统是通过适当的分解、燃烧、熔融等反应，使垃圾经过高温下的氧化作用减容，后将生成的残渣或熔融固体物制成砌块，用于再回收利用。

垃圾焚烧炉渣处理系统

垃圾焚烧炉渣处理系统

隆鼎环保科技的垃圾焚烧灰渣处理工艺用到的滚筒筛、磁选机、回收机、洗沙回收一体机等大型机器。工艺合理、结构优化，处理后的水、泥均能达到国家环保要求。筛分分级会先将金属物与炉渣分选出来，不影响破碎机正常工作。后续的固液分离及固废干排的步骤明确、分工细致。实现清水循环利用，达到国家零排放标准。

- 目前，在我国大力投资建设垃圾焚烧项目，垃圾焚烧处理越来越普遍的大环境下，炉渣的处理和资源化利用也受到了广大人民群众的关注，从减量化、无害化和资源化的角度处理炉渣是当前的重要问题，从灰渣的物理、化学性质，分析解决灰渣的处理，有效的资源化利用有很好的现实意义。

##### 问：生活垃圾焚烧炉的炉渣怎么处理？

- 答：炉渣含有一定的金属，需要通过磁选跳汰等技术综合利用后的尾砂可作水稳建材辅料及环保砖。

- 答：而垃圾焚烧炉的炉渣粉，烧完以后拉走都埋在那个荒郊野地里，或者是填海那个填坑都是有用处的

##### 问：徐州市贾汪区垃圾燓烧厂

答：摘要1、垃圾焚烧形成的炉渣，历经高温无害化处理，再历经磁选设备等，分离出来出废旧金属后，可作为修路的基础垫层、垃圾处理场覆盖层的材料，和制做免烧砖等利用，可达98%的综合使用率，不可以综合利用部分，送往垃圾处理场进行的填埋。

2、约翰节能高温气化垃圾焚烧炉设备设计方案：

垃圾预处理→高温气化裂解→在二次燃烧室900-1100℃，温度场内燃烧→高温烟气，进入换热器换热。

气化室需有较长的预热段；二次燃烧室温度需达到900-1100℃，二燃室设计足够大，并合理设置多段挡火墙，来保证烟气在二燃室的滞留时间＞2S，用来阻止二恶英的形成；减少换热面，以保证排烟温度控制在500℃以上。

咨询记录 · 回答于2021-10-06

徐州市贾汪区垃圾燓烧厂

徐州市第二生活垃圾焚烧发电项目厂外引水工程项目部铜山区徐州市铜山区

贾汪区生活垃圾燓烧后的炉渣是怎么处理的

- 1、垃圾焚烧形成的炉渣，历经高温无害化处理，再历经磁选设备等，分离出来出废旧金属后，可作为修路的基础垫层、垃圾处理场覆盖层的材料，和制做免烧砖等利用，可达98%的综合使用率，不可以综合利用部分，送往垃圾处理场进行的填埋。2、约翰节能高温气化垃圾焚烧炉设备设计方案：垃圾预处理→高温气化裂解→在二次燃烧室900-1100℃，温度场内燃烧→高温烟气，进入换热器换热。气化室需有较长的预热段；二次燃烧室温度需达到900-1100℃，二燃室设计足够大，并合理设置多段挡火墙，来保证烟气在二燃室的滞留时间＞2S，用来阻止二恶英的形成；减少换热面，以保证排烟温度控制在500℃以上。

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/2fee5f3a2baa68a6b5e9dd73.html