# 碳酸二甲酯调研报告汇总

##### 问：硫酸二甲酯车间的主要危险源有？

答：硫酸二甲酯可由二氧化硫与二甲醚或硫酸与甲醇反应而成，本品为一种良好的甲基化剂，用于制药、香料、拍液染料、农药等工业，又可作为芳香烃抽提用溶剂，那么硫酸二甲酯的危害有什么呢?下面就一起随佰佰安全网小编来了解一下吧。

危害一：眼接触本品后，轻者出现刺激症状，重者可引起角膜水肿、角膜上皮脱落，甚至角膜混浊。皮肤接触本品后，可出现水疱、愈合较慢的溃疡和深度坏死。硫酸二甲酯经破损皮肤吸收，也可出现全身中毒作用表现。

危害二：迟发性毒作用，包括眼、呼吸道的严重炎症，迟发性肺水肿与光气相似。并可出现衰竭、惊厥、昏迷，肾、肝和心肌等迟发性病变。

危害三：实验研究已证实硫酸二甲酯有致癌作用、致突变。致癌试验证明本品对烟草病毒及其RNA有诱变倾向，并证明可引起DNA的单链断裂及染色体畸变。用本品喂饲怀孕大鼠，结果引起鼻腔鳞状细胞癌。

危害四：接触中等浓度以上的硫酸二甲酯，眼、上呼吸道及支气管有明显炎症呛咳，并出现声带炎症、声音嘶哑及悬雍垂水肿，支气管饥贺团肺炎。重者出现肺水肿，体温增高，支气管内膜可出现脱落，偶发肺泡破裂、支气管瘘而引起皮下气肿。

- 危害五：经消化道中毒者，可立即引起咽喉部烧灼痛和胃肠道症状，以致出现胃穿孔，继之逐渐出现呼吸困难、喉水肿、肺水肿和肝损害，病情发展整个呼吸道呈弥漫性坏死性炎症和支气管肺炎。成人口服致烂橘死量约1～5g。

答：硫酸二甲酯，有机化合物，无色或微黄色，略有葱头气味的油状可燃性液体，在50℃或者碱水易迅速水解成硫酸和甲醇。在冷水中分解缓慢。遇热、明火或氧化剂可燃。硫酸二甲酯是可使DNA甲肢指基化的试剂。经甲基化后，DNA可在甲基化位置被降解。无色或微黄色，略有葱头气味的油状可燃性液体。分子量 126.14。相对密度1.3322（20℃/4℃）。熔点－31.8 ℃。沸点188℃/开环。闪点83.33℃。自燃点187.78℃。蒸气密度 4.35。蒸气压2.00kPa（15mmHg 76℃）。溶于乙醇和乙醚，在水中溶解度 2.8g/100ml。在50℃或者碱水易迅速水解成硫酸和甲醇。在冷水中分解缓慢。遇热、明火或氧化剂可燃。

燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫。

废弃物处置

用焚烧法。废料经稀释族饥中和后焚烧，焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。

实验室销毁

实验室内对其可以稀释后再使用氨水进行销毁，反应生成毒性较小的甲胺，二甲胺等物质

应急监测

气体检测管法、气体速测管（德国德尔格公司产品）

硫酸二甲酯属高毒类，作用与芥历穗配子气相似，急性毒性类似光气，比氯气大15 倍。对眼、上呼吸道有强烈刺激作用，对皮肤有强腐蚀作用。可引起结膜充血、水肿、角膜上皮脱落，气管、支气管上皮细胞部分坏死，穿破导致纵膈或皮下气肿。此外，还可损害肝、肾及心肌等，皮肤接触后可引起灼伤，水疱及深度坏死。

- 作用机理尚不完全明了，多数学者认为是由于该物质的甲基性质，它在体内水解成甲醇和硫酸而引起毒作用，这已由动物实验和病例的血液和内脏中检测甲醇证实。

答：硫酸二甲酯为无色、略有洋葱气味的油状液体。沸点188℃，溶于乙醇和乙醚，低温时微溶于水，18℃时易溶于水，那么硫酸二甲酯危险性有哪些呢?下面就一起来了解一下吧。毕竟他是有毒性的，而且非常危险，我们应该正确的操作。

硫酸二甲酯危险性具体如下：

遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故，与氢氧化铵反应强烈。

硫酸二甲酯泄漏应如何处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150米，严格限制出入。切断火团隐源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪旦橡沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器中，回收或运至废物处理场所处置。

硫酸二甲酯中毒后救治原则与其他处置

急性硫酸二甲酯中毒采取一般急救处理和对症治疗。使患者迅速脱离中毒现场，保持呼吸道通畅，合理吸氧，给予支气管解痉剂、3%碳酸氢钠溶液雾化吸入，积极防治肺水肿、喉水肿和支气管内坏死黏膜脱落造成窒息。可早期、足量、短期应用肾上腺皮质激素模或旁，及时吸痰，必要时早期进行机械通气。应用抗生素防治感染。

- 眼和皮肤或头发有污染，应及时冲洗，并需洗净。清洗液可用清水(温水，忌用热水)或3%碳酸氢钠溶液，根据病情对症治疗。生产现场要配备好冲洗眼和皮肤的冲洗液及设备，十分重要。经消化道中毒者采取一般急救治疗措施，注意保护胃肠道黏膜。

答：硫酸二甲酯车间主要的危险源是来自硫酸二甲酯，防护不到，很容易中毒的。他的危害一：眼接触本品后，轻者出现刺激症状，重者可引起角膜水肿、角膜上皮脱落，甚至角膜混浊。皮肤接触本品后，可出现水疱、愈合较慢的溃疡和深度坏死。硫酸二甲酯经破损皮肤吸收，也可出现全身中毒作用表现。

危害二：迟发性毒作用，包括眼、呼吸道的严重炎症，迟发性肺水肿与光气相似。并可出现衰竭、惊厥、昏迷，肾、肝和心肌等迟发性病变。

危害三：实验研究已证实硫酸二甲酯有致癌作用、致突变。盯配致癌试验证明本品对烟键誉草病毒及其RNA有诱变倾向，并证明可引起DNA的单链断裂及染色体畸变。用本品喂饲怀孕大鼠，结果引起鼻腔鳞状细胞癌。

危害四：接触中等浓度以上的硫酸二甲酯，眼、上呼吸道及支气管有明显炎稿则段症呛咳，并出现声带炎症、声音嘶哑及悬雍垂水肿，支气管肺炎。重者出现肺水肿，体温增高，支气管内膜可出现脱落，偶发肺泡破裂、支气管瘘而引起皮下气肿。

- 危害五：经消化道中毒者，可立即引起咽喉部烧灼痛和胃肠道症状，以致出现胃穿孔，继之逐渐出现呼吸困难、喉水肿、肺水肿和肝损害，病情发展整个呼吸道呈弥漫性坏死性炎症和支气管肺炎。成人口服致死量约1～5g。

##### 问：涂料配方分析有哪些方法？

答：涂料分析方法有裂解气相色谱/质谱法。需要检测、分析、测试的用户，推荐了解微谱，大品牌更放心。

- 微谱，大型研究型检测机构，提供研发创新、质裂雹耐量升级、节能减排、工艺改肆正善、调查分析、质量鉴定、计量校准、体系或产品认证等多层面的个性化综合性科技服务。微谱理念：服务，肆春不止于检测！基于十多年的专业技术积累和遍布全国的服务网络，微谱每年出具近十万份技术报告，累计服务客户九万多家，其中包括众多世界五百强客户，高端技术水准和高质量技术服务深获客户好评。

答：涂料分析方法有裂解气相色谱/质谱法。

采用裂解气相色谱-质谱(PGC-MS)方法，只需1h即可对微量涂料样品进行定性定量分析，不仅可确定涂料中使悉帆用的溶剂类型和涂料品种的大类，而且对于其主要成膜物质的具体结构、类型也能进行确认，并可定量分析拼用树脂的含量差别。这样通过检测涂料组成是否与原指标相同，族册分析每种成分含量对性能的影响，从而控制产品质量和贮存稳定性，对于舰船涂料中是否出现了假冒伪劣产品，是否出现以低价低性能涂料替换高性能涂料品种，涂料树脂含量是否减少等现象的仲裁和评判提供理论依据。

- 采用裂解气相色谱/质谱联用的方法，将微量涂料样品在惰性气氛中迅速加热裂解，生成的许多裂解产物直接导入气相色谱系统得到有效分离，采用质谱鉴定具有特征性的裂解碎片。由于断裂方式主要取决于该样品的分子结构及所吸收的能量，因此该谱图具有可辨明树脂类型的特征峰，与样品结构的对应性明确、快速、准确、简便。裂解气相色谱分析中，常常遇到复杂的样品，其裂解产物多达上百种，用常规色谱定性方法，如纯物质对照、文献保留时间等，很难说是严格意义上对裂解谱峰的鉴定。而此方法处理繁复，用保留值偶然一致作鉴定，很可能会误判。GC和MS联用是一种强有力的工具。采用高效毛细管将复杂混合物分离，由质谱讯号给出各种裂解产物的指纹质谱图，即总离子检出或选择性离子检出的特殊裂解质谱图。兆陆宏不同特征峰的“指纹”既可作为定性检测涂料基料的依据，也可用于研究树脂的细微结构。

- 答：博诺通在这个领域做的不错,一个同学以前是找这家分析的~

##### 问：塑料知识

答：常用塑料种类

ABS：俗名工程塑料，可用于连接件、座椅背、座板，它是塑料中能进行电镀（水镀）主要原料。

PP：俗名聚丙烯，用于五星脚、扶手、脚垫以及强度要求不高连接件。缺点：耐磨性差、表面硬度低。

PVC：俗名聚氯乙烯，主要用于封边件型谈、插条件。它适应于挤出成型，同时PVC材料属塑料件中不燃材料，加工成型温度稳定性差、特别是颜色的稳定性不好。

PU：俗名聚氨酯。主要用于扶手（发泡）配件。

POM：俗名赛钢。主要用于耐磨件如脚垫、脚轮、门铰、合页等。性能耐磨、耐压、但尺寸稳定性较差。

PA：俗名尼龙。主要用做脚垫、五星爪、脚轮等耐磨、寿命要求高的地方。特点：耐磨、耐压、高强度室内使用寿命长，个别型号如PA66耐高温达2200，缺点是在太阳底下晒易改变性能、易断、耐候性差。

PMMA：有机玻璃（俗称亚加力）。塑料中有五种透明材料，而PMMA是其中一种透明度最高，工件切割时有醋消租慎酸味，加工变形容易，用开水浸泡能整形变弯。缺点：表面易划伤，硬度偏低，弯曲时容易龟裂，价格比ABS高20%以上。

PC：俗称聚碳酸酯。该品种也属透明材料，表面硬度高、耐划伤、拿敬耐冲击力强、强度高、耐候性好（即不怕阳光照射）。家具中屏风隔板阳光板便是此材料中空挤塑成型。特点：价格成本高，比PMMA高约40%左右。

- 中华塑料网

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/30315443b2a09579678f5264.html