# 往复推链负位移设计研究

### 一、往复推送链负变位设计的研究（论文文献综述）

张雷雨,杨洋[1]（2015）在《弹药装填系统用蜗式推送链动力学分析》文中进行了进一步梳理推送链机构是一种新型直线伸缩机构,可将弹药从一个位置快速推送至另一位置,具有推送距离长、收回状态占用空间小的优点。该机构采用蜗式链盒存储单向链,能够在有限空间中存储最大数量的链节,实现大距离的推送。为了分析链轮多边形效应和啮合冲击对单向链的动力学特性和推送平稳性的影响,建立了单向链从链盒中抽出过程及与链轮啮合过程的动力学模型,同时,将单向链伸出部分简化为多弹簧阻尼系统,推导出单向链推送过程的动力学模型。借助数学软件MATLAB,采用龙格-库塔法,对推送链机构的整体动力学模型进行数值仿真。仿真结果表明:在推送过程中,将单向链从蜗式链盒中拖出的抽出力随时间震荡减小至0,链轮对单向链的拨动力由剧烈震荡过渡至平稳波动,且单向链的推送速度波动较小,该机构具有良好的推送平稳性。通过试验测量,验证了所建立动力学模型的准确性。

陈小军[2]（2007）在《印钞机传送链条系统动态性能的研究》文中研究指明传送链条系统是印钞机的重要组成部分,主要负责印张的收取和传送,其动态性能的优劣直接影响到收纸质量及整机性能。本课题基于南京造币厂提供的J98型印钞机,对印钞机传送链条系统进行动态分析和研究,寻求影响收纸速度及其平稳性的主要因素,并对链条支撑导轨进行合理布局,对链传动机构进行改进设计,以满足印钞机高速、平稳的工作要求,具有一定的理论和实际应用价值。课题主要内容如下:（1）根据链传动的多边形效应,从运动学角度得出链条运动不平稳的原因;求解链条在支撑导轨中的运动规律,得到链条在导轨中的运动特性,为导轨的改进设计提供依据。（2）基于J98型印钞机,对传统传送链条导轨的布局进行运动学分析,得知链条在过渡导轨处存在冲击;利用五次多项式曲线对导轨进行改进设计,以达到消除冲击,减小振动的目的。（3）求解本系统链条紧边的实际受力情况及链轮链条啮合冲击的大小;对链轮进行负变位设计,以减小其啮合冲击;并用SolidWorks和Adams软件对链传动进行建模仿真,以验证理论分析的正确性和负变位设计的合理性。（4）建立链条振动模型,利用多自由度系统理论建立振动微分方程,求解其固有频率和固有振型;引入叼纸牙排机构,研究其对链传动系统振动特性的影响;用Matlab编程计算得到链条重要参数对系统振动特性的影响规律;根据共振理论,求解引起系统共振时的链轮转速,从而有效地避开共振。本课题从运动学、动力学及振动等方面对印钞机传送链条系统的动态性能进行了较为完整的分析与研究,不仅为改善J98型印钞机链传动系统的收纸质量和提高整机性能做出了贡献,而且为类似印刷机链传动系统的研究提供一种较为全面的分析方法。

徐进[3]（2006）在《循环定位链传动的负变位及重合度设计计算》文中提出介绍循环定位链传动的结构及工作原理,并分析啮合过程。通过对链轮的负变位设计,使运动轨迹与理论轨迹重合,提高了啮合质量,并对啮合的重合度作了分析计算,对重合度的选择提供了依据,对提高传动的平稳性具有重要意义。

徐进[4]（2005）在《循环定位链传动的负变位设计及重合度计算》文中进行了进一步梳理循环定位链传动是一种新型的定位推送输送机构,这里介绍了它的工作结构及原理,并分析了啮合过程。通过对链轮的负变位设计,使运动轨迹与理论轨迹重合,提高了啮合质量,并对啮合的重合度作了分析计算,对重合度的选择提供了依据,对提高传动的平稳性具有重要意义。

张丽萍,李业农,施祖康[5]（2004）在《往复推送链的运动学分析》文中研究说明往复推送链是一种新型的链传动装置。详细介绍了往复推送链的结构形式及工作原理 ,对链条与链轮的啮合过程作了详尽地分析 ,并通过仿真说明链轮齿与滚轮交替地参与啮合。建立了推送链条的位移、速度、加速度与链轮转角φ之间的关系曲线。通过链轮的负变位设计 ,使链条滚轮中心的运动轨迹与理论的轨迹重合 ,有效地提高了其运动的平稳性 ,并对链轮与链条啮合的重合度ε作了分析计算 ,为ε的选择提供了依据

徐进[6]（2003）在《新型循环定位链传动的运动及动力学特性分析》文中认为阐述了一种新型循环定位装置的结构形式及工作原理 ,对运动过程作了详尽的分析 ,并通过仿真证明了正常情况下只有一对轮齿与滚轮啮合 ,为轮齿的强度校核提供了有效的依据。建立了推送链的位移、速度、加速度与链轮转角之间的关系曲线 ;并通过控制实际与理论运动轨迹之差来提高链条运动的平稳性 ,具有较大的应用价值

李业农,施祖康[7]（2001）在《往复推送链负变位设计的研究》文中提出往复推送链是一种新型的炮弹推送装置 ,本文介绍了它的结构形式及工作原理 ,并对它的啮合过程作了详尽的分析。通过对链轮的负变位设计 ,使链条滚轮中心的运行轨迹与理论的轨迹重合 ,有效地提高了其运动的平稳性 ,并对链轮与链条啮合的重合度ε作了分析计算。对ε的选择提供了依据

李业农,施祖康[8]（2001）在《往复推送链运动特性的研究》文中指出阐述了一种新型的炮弹推送装置——往复推送链的结构形式及工作原理 ,对链条与链轮的啮合过程作了详尽的分析 ,并通过仿真证明了正常情况下只有一对轮齿与滚轮啮合 ,为轮齿的强度校核提供了有效的依据。建立了推送链的位移、速度、加速度与链轮转角φ之间的关系曲线 ;并通过控制实际与理论运动轨迹之差 Δ来提高链条运动的平稳性

### 二、往复推送链负变位设计的研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、往复推送链负变位设计的研究（论文提纲范文）

#### （1）弹药装填系统用蜗式推送链动力学分析（论文提纲范文）

0 引言

1 推送链机构的结构和工作原理

2 蜗式推送链的动力学建模

2. 1 单向链抽出过程的建模

2. 2 链轮与单向链啮合过程的建模

2. 3 单向链推送过程的动力学模型

3 数值仿真

4 结果分析

5 结论

#### （2）印钞机传送链条系统动态性能的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 链传动及其研究现状

1.2 印刷机传送链条系统的特点

1.3 本课题的研究目的和意义

1.4 本课题的主要任务和内容

2 链传动的运动学分析

2.1 链传动的多边形效应

2.2 链条运动分析

2.3 从动链轮运动分析

2.4 圆弧导轨分析

2.5 本章小结

3 链条导轨的改进设计

3.1 链条在原导轨中的运动分析

3.2 导轨的改进设计

3.3 本章小结

4 链传动的动力学分析

4.1 链条紧边张力的计算

4.2 啮合特性分析

4.3 链轮的负变位设计

4.4 基于SOLIDWORKS 和ADAMS 的链传动仿真分析

4.5 本章小结

5 链传动的横向振动分析

5.1 链条振动模型的建立

5.2 链条振动微分方程

5.3 链条振动固有频率和固有振型

5.4 叼纸牙排对系统振动的影响

5.5 链条重要参数对系统振动的影响

5.6 链条共振分析

5.7 本章小结

6 结论与展望

6.1 课题的主要结论

6.2 存在的不足与展望

致谢

参考文献

附录

#### （3）循环定位链传动的负变位及重合度设计计算（论文提纲范文）

0 引言

1 循环定位链的工作过程

2 循环定位链的啮合过程分析

3 负变位设计

4 重合度计算

5 结束语

#### （5）往复推送链的运动学分析（论文提纲范文）

1 往复推送链的工作过程

2 往复推送链的运动分析

3 往复推送链的运动分析

4 负变位设计

5 重合度计算

6 结束语

#### （6）新型循环定位链传动的运动及动力学特性分析（论文提纲范文）

引言

1 循环定位的工作过程

2 循环定位链的啮合过程分析

3 循环定位链的运动特性分析

4 循环定位链的动力特性分析

5 结束语

#### （7）往复推送链负变位设计的研究（论文提纲范文）

引言

1 往复推送链的工作过程

2 往复推送链的啮合过程分析

3 负变位设计

4 重合度计算

5 结束语

### 四、往复推送链负变位设计的研究（论文参考文献）

- [1]弹药装填系统用蜗式推送链动力学分析[J]. 张雷雨,杨洋. 兵工学报, 2015(11)

- [2]印钞机传送链条系统动态性能的研究[D]. 陈小军. 西安理工大学, 2007(02)

- [3]循环定位链传动的负变位及重合度设计计算[J]. 徐进. 兵工学报, 2006(01)

- [4]循环定位链传动的负变位设计及重合度计算[J]. 徐进. 机械设计与制造, 2005(03)

- [5]往复推送链的运动学分析[J]. 张丽萍,李业农,施祖康. 机械设计, 2004(07)

- [6]新型循环定位链传动的运动及动力学特性分析[J]. 徐进. 机械传动, 2003(04)

- [7]往复推送链负变位设计的研究[J]. 李业农,施祖康. 机械传动, 2001(04)

- [8]往复推送链运动特性的研究[J]. 李业农,施祖康. 机械科学与技术, 2001(05)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/822e7d39a53cc18e287c5b72.html