# 国家环保总局提出人造板环保技术要求

### 一、国家环保总局对人造板材提出环保技术要求（论文文献综述）

梁佳音[1]（2021）在《板栗壳斗/杨木低醛刨花板的研究》文中进行了进一步梳理我国是一个木材资源相对匮乏,非木材植物资源相对丰富的国家。合理利用非木材植物资源,为有效地解决我国木材资源短缺问题开辟了新的途径。板栗壳斗是板栗生产中产生的富含酚类物质的农业废弃物。本论文主要研究了板栗壳斗的自身性能,并以板栗壳斗为原料,以脲醛树脂为胶黏剂研制出板栗壳斗/杨木低醛刨花板,同时揭示了其降醛机理。本论文通过对板栗壳斗的纤维形态和化学成分分析,探究了板栗壳斗作为刨花板生产原料的可能性。并通过扫描电镜-能谱分析和热重分析等手段对板栗壳斗的特性进行探究。板栗壳斗的纤维形态与阔叶材十分相似。板栗壳斗的α-纤维素、半纤维素和木质素含量比杨木低,但是抽提物和灰分的含量比杨木高。其中板栗壳斗的热水抽提物和苯醇抽提物含量分别为29.30%和10.90%。综纤维素和酸不溶木素含量分别为52.87%和18.30%。灰分的含量为3.28%,总酚含量为13.79%。由扫描电镜-能谱分析结果可知,板栗壳斗的纤维表面有很多突起,且富含硅类物质。通过热重分析可知,板栗壳斗的热稳定性低于杨木,残炭率高于杨木。因此板栗壳斗的自身性能相对较差,以板栗壳斗为原料制备刨花板时,需要与其他木材进行复合制板。以脲醛树脂为胶黏剂,板栗壳斗和杨木为原料,制备了板栗壳斗/杨木低醛刨花板（板栗壳斗/杨木重量比分别为0/100、25/75、50/50、75/25和100/0）。试验结果表明:随着板栗壳斗含量的增加,刨花板的MOR、MOE和IB呈下降趋势。但刨花板的尺寸稳定性和阻燃抑烟性能有所提高,游离甲醛释放量也得到了明显降低。当板栗壳斗的添加量为75%时,刨花板的MOR、MOE和IB的值能够达到GB/T4897-2015的要求。游离甲醛释放量为0.47 mg/L,符合日本JIS的F***标准（≤0.5 mg/L）。通过对脲醛树脂胶黏剂刨花板与异氰酸酯胶黏剂刨花板的对比可知,异氰酸酯胶黏剂刨花板的IB和尺寸稳定性有所提高,但是MOR和MOE无明显增加,并且异氰酸酯胶黏剂的成本较高。采用单因素试验方法,探究了热压温度（145℃,160℃,175℃,190℃）、热压时间（3.5min,5min,6.5min）和刨花尺寸（A,B,C）对板栗壳斗/杨木（50/50）刨花板的物理力学性能和游离甲醛释放量的影响。试验结果表明:在试验范围内的最佳工艺参数为:热压温度为160℃,热压时间为5min,刨花尺寸为B。通过对不同原料配比的刨花板进行总酚含量的分析,并采用裂解气相色谱—质谱联用仪和傅里叶红外光谱仪等仪器,探究了刨花板的降醛机理。实验结果表明:板栗壳斗中含有能够与甲醛反应的酚类物质,通过板栗壳斗的添加,板栗壳斗中的酚类物质与甲醛反应生成了更多酚环邻位和对位的C-H、醚键C-O。通过对不同配比的刨花板的总酚含量的分析可知,板栗壳斗中的酚类物质与游离甲醛发生了反应,从而降低了刨花板的游离甲醛释放量。

方筱雅[2]（2021）在《环保型聚乳酸木塑复合材料的制备及其在户外家具中的应用》文中进行了进一步梳理环保型聚乳酸木塑复合材料作为一种新型家具材料,具备较强的耐老化性及耐水性能,同时材料在报废后还能自行降解,更好的解决了城市废弃物等现实问题。但目前针对材料在户外家具领域的应用未得到系统研究。因此,本论文以环保型聚乳酸木塑复合材料作为研究对象,通过材料的设计属性进行具体分析与设计应用研究,针对材料特性提出设计要素,最后结合不同户外空间进行设计方案的应用。本研究结果为环保型聚乳酸木塑复合材料在户外家具中的应用提供新思路。论文主要结论如下:（1）通过现有案例及文献参考,对户外家具材料、功能、色彩进行具体分析,提出户外家具应具备材料功能化、造型多样化、组装简单化、结构安全化、环境一体化等特点,进而使户外家具朝着环保性方面发展。（2）选取聚乳酸作为基体,通过模压成型的方式,制备环保型木塑复合材料,研究表明,在硅烷偶联剂为1.0%,木纤维含量为30%,模压温度为180℃的条件下,该材料的力学性能最佳。同时对材料的耐老化性能、加工性能、环保性能进行分析,得到环保型聚乳酸木塑复合材料在户外家具领域具备良好的适配性。（3）针对环保型聚乳酸木塑复合材料进行设计要素应用研究。确定基本的使用功能数据,并依据材料特性提出在户外家具中的附加功能,进而提升产品的附加值。材料优良的力学性能和加工性能直接影响产品的造型和结构,通过已有生产技术进行形态设计,同时,其设计表现力还可通过环保型聚乳酸木塑复合材料特有的色彩与肌理进行视觉辅助。在结构方面,基于环保型聚乳酸木塑复合材料受工业生产设备影响较大,基本以拆装式结构为主,对此进行结构方面的设计优化设想,进而丰富户外家具的连接方式,为今后环保型聚乳酸木塑复合材料在户外家具中的应用提供一定的参考价值。（4）基于以上研究结果,提出相应设计原则,并进行了两处不同场所的设计实践,论证了环保型聚乳酸木塑复合材料应用于户外家具中的艺术性。

袁苗苗[3]（2021）在《离子液体改性的麦秸秆基阻燃性板材的制备与性能研究》文中研究表明农作物秸秆作为天然的生物质材料通常被填埋或焚烧,从而导致一系列的环境问题。因此,为了充分利用该类资源,本研究以麦草（WS）为原料,在经过碱液处理与咪唑4,5-二羧酸（IDA）的接枝反应后,进而引入烯丙基氯并在热压的工艺条件下制备出离子液体型（[PWS-IDA][Cl]）无胶生物质板。该板材不仅可应用于建筑材料,而且解决了板材易燃性的问题。主要内容和结论如下:（1）通过X-射线衍射（XRD）和傅里叶变换红外光谱（FTIR）对合成离子液体型材料的中间产物进行了结晶度和官能团分析,得出该方法合成的中间产物是合理的。并通过电子显微镜（SEM）对麦秸秆（碱液处理过）板材（PWS）和[PWS-IDA][C]两类材料燃烧前后的形貌结构进行扫描,扫描结果显示,离子液体型材料具有致密的结构,提高[PWS-IDA][Cl]材料的热稳定性和阻燃性。（2）采用酒精灯、UL-94垂直燃烧仪、极限氧指数仪对两类材料的阻燃性能进行了测试。结果表明:离子液体的材料可以显着提高PWS材料的阻燃性和尺寸稳定性,从而有效防止材料结构的倒塌和破坏。同时与PWS材料相比较,[PWS-IDA][CI]材料的极限氧指数从21%增加到32%,其UL-94达到V-0等级。（3）采用万能实验机对两种材料的拉伸和弯曲性能进行了测试,力学分析表明,PWS材料的最大抗拉强度为8.525 MPa,最大抗弯强度为3.650 MPa。而离子液体的加入,使材料的拉伸和弯曲强度分别提高到14.800MPa和8.500MPa。

严石[4]（2020）在《木制家具中VOCs释放特性研究及后处理工艺优化》文中认为我国是木制家具的生产大国,同时也是使用大国。随着人们对美好生活的需要日益提升,木制家具中的VOCs受到更多关注。研究木制家具VOCs的释放特性对于改善家具产品的环保质量,提升人们的生活品质具有重要意义。本文采用气候舱检测法,分别研究了两种不同构造的木制家具中VOCs的成分及含量,以及不同VOCs的释放特性,并根据研究结果设计了一条成品家具后处理工艺路线,用于优化现有的家具生产工艺,加速成品家具VOCs的释放,提升了木制家具产品的环保性能。主要结论如下:（1）选用的两种木制家具中,第一种木制家具能够通过色谱分析定性的挥发性有机物共有24种,VOCs中丙酮含量最高,醛酮类总占比29.22%。第二种木制家具的挥发性有机物共有21种,VOCs中甲醛含量最高,占比51.67%。（2）木制家具中,甲醛释放量在0～30h阶段,波动较大,30～150h基本稳定。苯、甲苯、二甲苯在0-24h阶段和78-150阶段,释放活跃,不同VOCs其释放规律受温湿度影响较大,在释放过程中达到峰值和达到平衡所需的时间都不同,这导致了TVOC的释放规律较为复杂。（3）木制家具中温度、湿度对甲醛释放量产生显着的正向影响关系。换气量对甲醛释放起到了促进作用,对150h家具中甲醛含量值产生显着的负向影响关系。湿度会对苯、甲苯、二甲苯以及TVOC的释放量产生显着的正向影响关系。（4）设计了一条木制家具后处理工艺路线:在温度29℃、相对湿度80%、换气量1.5m3/h的环境中处理150h。经过该工艺处理后,木制家具中VOCs含量明显降低。第一种木制家具中,甲醛含量降低了17.30%,苯、甲苯、二甲苯总量降低了6.59%,TVOC含量降低了18.76%。第二种木制家具中,甲醛含量降低了13.48%,苯、甲苯、二甲苯总量降低了8.91%,TVOC含量降低了47.00%

陈树坤[5]（2020）在《TREE新材科技集团有限公司发展战略研究》文中进行了进一步梳理过去几年,中国经济在全球充满不确定的情况下继续保持稳定、可持续向前发展。工信部数据显示,2019年我国建材工业增加值同比增长8.5%,建材新兴产业加快发展,产业布局逐步优化。人造板一直是家居建材重要的组成部分,中国人造板生产量在全球总量中占50%-60%。然而人造板行业多年来依靠规模扩张的增长形式难以持续,竞争环境日益激烈,产品同质化程度较高,相对过剩的产能导致产业发展模式出现内耗状态,并购重组现象不断出现,众多人造板生产企业面临优胜劣汰的机遇与挑战。因此,在当前环境下人造板生产企业亟待转变发展方式,制定和实施具有前瞻性的、可行性的战略成为当务之急。全文以人造板生产企业TREE新材科技集团有限公司（以下简称:TREE集团）为对象,依托战略管理相关理论展开研究:首先借助PEST分析和五力竞争模型厘清公司所面临的机遇与挑战,接着运用竞争标杆对比法、KSF关键成功因素法分析公司的优劣势,进而通过SWOT分析法明确公司的战略选择,据此制定总体发展战略（包括愿景使命、思路目标、核心能力和业务组合等）、业务发展战略（包括基础业务、战略业务和新兴业务）,并提出战略实施的路径与保障措施。本文的研究结论是通过提升企业文化、完善组织架构、整合财务资源、加强研发制造、建立企业大脑等一系列保障措施,增强TREE集团在营销策划、品牌推广、组织执行、智能制造、产业协同等方面的能力,从而实现“中国家居建材行业百年企业”的战略目标。全文的研究成果不仅对TREE集团成为人造板、全屋定制及智能家居为一体的系统解决方案服务商,以应对日益激烈的市场竞争有所帮助,同时也为相关人造板企业制定发展战略提供参考。

刘思彤[6]（2020）在《人造板（浸渍纸层压木质地板）中VOC的释放行为研究》文中提出随着生活水平的提高,经济的快速发展,科技的不断创新,这也促使人们提高自己的生活品质与需求,因此逐渐开始关注由室内装饰装修引发的室内空气污染问题,而地板是建筑室内装饰最为常用的材料,故成为本次研究的重点。本文主要采用了气候箱法和DNPH-HPLC-UV法相结合,测试四种典型的人造板,在为期28天内的释放出VOC的成分及含量,以及从温度、相对湿度、空气交换律和装载率的角度,单因素分析环境条件对人造板的释放是否有影响,以此来为人们选择绿色、健康、无毒害地板做有力支撑。研究结论如下:（1）在前期实验中,通过洗脱液体积定量分析实验,确定当使用5m L的乙腈进行洗脱时,便可将99.25%的目标物质洗脱完毕,足以满足实验要求;通过洗脱时间定量分析实验,确定选择6min±1min的洗脱时间足以满足实验要求并达到节省时间的目的。（2）经过1个月的跟踪研究,A、B、C和D样品地板中的VOC释放量都各自存在着显着差异,就目前市场上的人造板（浸渍纸层压木质地板）而言,大多数地板的单价与VOC释放量成反比;（3）随时间推移,各样品地板中的VOC释放量均呈下降趋势,且四种样品的释放速率下降趋势基本相同,在起初较短时间内,VOC释放量急剧下降,在此之后释放速率逐渐下降,最终所有样品地板VOC释放量最终都会趋于稳定并达到国家标准,对消费者健康没有危害。（4）对比分析表明,只有单价最高的A样品地板远高于国家E1级标准,其甲醛释放量仅为国家E1标准的1/10;根据日本厚生劳动省规定,VOC释放量的建议值不超过400μg/m3,但在28天内始终能满足这一标准的样品只有A样品,且含甲醛等污染物的单体数量最少;B样品虽为无毒害、零甲醛产品,但在实验期间仍能检测出甲醛等污染物,并且前三天的VOC含量已超出建议值,“零醛”只是厂商的一种销售宣传;但从释放速率的角度分析来看,B样品在28天内VOC释放量下降的最为明显,推测其原因是,B样品中含有硅藻泥、硅藻土等有机原料,能吸附一些VOC污染物,导致VOC释放量前后期差距较大。（5）温度、相对湿度、气体交换律和装载率都会对人造板中VOC的释放有一定的影响,且影响程度是温度>相对湿度>气体交换律。检测结果表明,随着温度、相对湿度、气体交换律和装载率的升高,人造板中VOC的释放量也逐渐增大,并且在释放前期影响显着,在释放后期减弱。（6）因环境温度的改变是通过改变板材中化合物蒸气压,以此来影响VOC的释放;环境湿度的改变是通过改变板材中化合物水蒸气的蒸发,以此来影响VOC的释放;环境气体交换律的改变是通过改变板材中的边界层释放VOC的浓度梯度,以此来影响VOC的释放。其检测结果发现,空气交换律对四种样品的影响最不明显。（7）新风换气量越大,越有利于样品中VOC的快速衰减。但舱体浓度与装载率并不成正相关性,即在高装载率条件下VOC释放量较低装载率条件下VOC释放量乘以相应倍数后的结果低。

邓颖[7]（2019）在《办公场所装饰装修过程材料散发室内空气污染物预评估研究》文中提出室内空气污染物来源广泛、种类繁多、成份复杂,治理措施有限且费用高昂,时时刻刻影响着人们的身体健康。尤其是现代化商务写字楼里的办公人员,每天超过8小时曝露在办公设备集中的环境里面,密闭空间内无法进行热交换和内外空气流通,积聚的空气污染物浓度随着时间延长和温度上升而不断提高。虽然可以采用空调通风系统、绿植以及空气净化器等途径减少室内空气污染,但是甲醛、TVOC等一系列对人体有害的物质却很难彻底清除,尤其是装饰装修过程中广泛采用的人造板材、涂料、家具等材料,其中隐藏的有害物质,有着非常长的潜伏期,采用传统方式很难达到良好的清除效果,并且在室外风沙、雾霾等天气的影响下还有可能带来别的污染物。为了规范建筑装饰材料的应用市场,并对室内空气污染物的含量进行严格限制,同时对室内空气品质展开全面的跟踪和监测,本文以潜伏期长达3-15年的室内空气主要污染物甲醛和TVOC作为研究对象,采用材料散发污染物预评估方法,应用实例项目以国家空气质量相关标准为依据,根据既有装修方案和主材选用情况,结合材料本身污染物散发特性和通风检测等数据,有针对性的对部分挥发材料采取有效的控制手段,并提出可行的控制措施,实现装饰装修过程中室内空气品质的动态管理,指导装饰装修设计,进而在可行性研究阶段预判室内空气质量隐患,及时调整设计方案及预算,确保室内空气质量达标,为类似项目提供参考意义。

王瑞[8]（2019）在《中国定制木质家居产业标准体系构建研究》文中研究说明定制木质家居产业是为客户提供上门测量、专业设计、生产制造、物流运输、上门安装、验收和维护等一系列木质家居的产品和服务的产业,生产制造定制衣柜、定制厨柜、木门、木地板、木墙板、木楼梯、木吊顶等主要产品和消费品。定制木质家居产业发展迅速,已成为中国木材工业转型升级的引擎。国务院办公厅发布的《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》明确要求“开展个性定制消费品标准体系建设”。标准化是保证消费品质量、推动消费品产业高质量发展的基础和技术支撑,对促进产业转型升级具有重要作用。目前定制木质家居产业标准体系缺乏,产业基础共性和关键技术重要标准缺失,现行标准难以满足产业发展需求,为加强定制木质家居产业标准化工作,为推动中国定制木质家居产业高质量发展,急需构建中国定制木质家居产业标准体系。本论文应用文献分析、调查研究、对比分析等研究方法,以定制木质家居产业为研究对象,开展中国定制木质家居产业标准体系构建研究,分析构建中国定制木质家居产业标准体系框架,编制标准体系明细表,确定产业发展急需共性和关键技术标准名录,提出中国定制木质家居产业标准化工作对策建议。其主要结论及创新点如下:（1）通过对中国定制木质家居产业发展基本现状研究发现,中国定制木质家居产业已成为木材工业转型升级的引擎,原辅材料基本支撑产业发展需求,产业技术创新活跃度高;产业发展具有产业规模不断壮大、产业标准化要求高等4个主要特征,具有产业发展进入调整期、绿色环保是产业发展的主题等5个发展趋势。（2）以分析定制木质家居产业标准体系系统环境为目标,研究了国内外定制木质家居产业标准体系现状,搜集、整理国际标准化组织以及欧洲、法国、德国、英国、日本等发达国家定制木质家居标准372项,中国定制木质家居现行标准303项。研究发现,中国定制木质家居产业标准体系缺乏,单一产品标准较多,产业基础共性和关键技术重要标准缺失。分类对比分析了国内外定制木质家居产业标准体系构成要素,发现国际标准化组织和国外部分发达国家重视定制木质家居产业绿色发展、智能制造、产业服务类标准,值得构建中国定制木质家居标准体系借鉴和参考。（3）以标准化系统工程理论为基础,根据标准体系构建方法,结合中国定制木质家居产业发展研究,借鉴国外先进标准,构建中国定制木质家居产业标准体系,为定制木质家居产业标准化工作奠定技术基础。该体系框架可分为“基础与综合、测量与设计、生产制造、物流运输、安装与验收、维护保养”等6个子体系,标准体系表由393项定制木质家居产业标准组成,其中基础与综合143项、测量与设计9项、生产制造193项、物流运输6项、安装与验收25项、维护保养17项。提出发展定制木质家居产业急需制定的共性和关键技术标准46项。（4）针对中国定制木质家居产业标准化重点工作领域及其标准化工作面临的主要问题,提出了构建政府主导和市场自主相结合的定制木质家居产业标准体系等5项标准化工作建议,为定制木质家居产业标准化决策提供技术参考。

王波[9]（2018）在《环境规制对邳州板材业发展的影响研究》文中指出随着我国环境矛盾日益凸显,压力继续加大,环境问题逐渐引起人们的关注。企业作为社会生产的最主要成员,其在创造收益的过程中对环境构成的破坏越来越不容忽视,然而企业为了其发展的需要却并不愿意在降污减排上投资,因此有效解决环境问题离不开政府的环境规制。本文在总结国内外研究成果的基础上,分析环境规制对邳州板材企业发展的影响。本文参考已有研究成果,从“两减六治三提升”专项行动开展以来,对板材企业员工收入变化、企业员工数量变化等方面设计问卷调查,深入了解环境规制对邳州板材企业发展的影响。在宏观方面,通过对实现工业总产值、主营业务收入、利税、利润、从业人员平均数等方面数据进行分析,他们的增长率都在下降,发现环境规制对当地板材企业的发展产生了一定抑制作用。在微观方面,通过对调查问卷结果的统计分析,“两减六治三提升”专项行动的开展对当地板材企业的发展产生了很大的影响。2017年以来,邳州当地实施“两减六治三提升”专项行动等环境规制,板材企业员工收入降低、员工数量减少,对板材企业的发展产生了一定抑制作用。环境规制下邳州板材业发展要寻求新路径,要加强环境保护意识,创造绿色、健康产品,要加大技术投入,降低环境污染,可以成立行业自律组织,引导行业健康发展。

李正明[10]（2017）在《YS公司中密度纤维板（MDF）营销策略研究》文中研究表明随着中国加入WTO,技术的进步和人们消费需求和消费方式的变化,国内众多的行业都面临着前所未有的机会与挑战,MDF也不例外,这一行业正处于优胜劣汰之中,行业竞争非常激烈,企业销售情况不容乐观。这一行业中的大多数企业目前仍然在沿用非常传统的销售方式,而随着环境的变化,企业只有适时地审视内外部条件,优化企业的管理方式和销售方式,才能够满足新的市场竞争的要求。因此,正确分析自身的优势和劣势,以及面临的机会与威胁,采取适当的应对措施,是当前MDF产业亟待解决的问题。然而,回顾以往的文献,鲜少有研究聚焦于人造板行业的营销策略的制定。因此,本文以YS公司为研究对象,采用理论与实际相结合的研究方法,综合运用市场营销战略理论和三种战略分析工具,在深入细致地调查了中密度纤维板（MDF）行业市场环境、竞争环境以及YS公司的经营情况、管理情况等实际状况后,认真剖析YS公司的优劣势以及公司在营销战略、营销策略方面存在的问题。通过对中密度纤维板（MDF）产业的产品和客户群体进行了市场细分,结合YS公司的现实状况对公司产品进行了市场定位,制定了公司市场营销目标和需要采取的营销战略。通过本文的研究工作,希望使YS公司在实际经营过程中能够充分利用本文的研究结果改善和提高公司的营销管理水平和实际营销能力,以提高产品市场占有率,增强公司盈利能力。

### 二、国家环保总局对人造板材提出环保技术要求（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、国家环保总局对人造板材提出环保技术要求（论文提纲范文）

#### （1）板栗壳斗/杨木低醛刨花板的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 非木材植物人造板的研究现状

1.3 板栗壳斗研究现状

1.3.1 板栗壳斗的化学成分研究现状

1.3.2 板栗壳斗的应用研究现状

1.4 低醛/无醛人造板的研究现状

1.4.1 低醛人造板的研究

1.4.2 无醛人造板的研究

1.5 研究内容

1.6 研究意义

2 原料的特性分析

2.1 试验材料与设备

2.1.1 试验材料

2.1.2 试验仪器和设备

2.2 试验方法和步骤

2.2.1 纤维形态测试

2.2.2 化学成分测定

2.2.3 总酚含量测定

2.2.4 扫描电镜-能谱试验

2.2.5 热重试验

2.3 试验结果与分析

2.3.1 纤维形态

2.3.2 化学成分

2.3.3 总酚含量

2.3.4 扫描电镜-能谱分析

2.3.5 热性能分析

2.4 本章小结

3 原料配比对板栗壳斗/杨木低醛刨花板的影响

3.1 材料与设备

3.1.1 材料

3.1.2 实验仪器和设备

3.2 试验方法与检测

3.2.1 试验方法

3.2.2 试验检测

3.3 试验结果与分析

3.3.1 板栗壳斗/杨木低醛刨花板的性能

3.3.2 不同胶黏剂制备板栗壳斗/杨木低醛刨花板性能的对比

3.4 本章小结

4 板栗壳斗/杨木低醛刨花板的工艺优化研究

4.1 材料与设备

4.1.1 试验材料

4.1.2 试验仪器和设备

4.2 试验方法与检测

4.2.1 试验方法

4.2.2 性能检测

4.3 试验结果与分析

4.3.1 热压温度和热压时间对板栗壳斗/杨木低醛刨花板的影响

4.3.2 刨花尺寸对板栗壳斗/杨木低醛刨花板的影响

4.4 本章小结

5 板栗壳斗/杨木低醛刨花板降醛机理初步研究

5.1 材料与仪器

5.1.1 试验材料

5.1.2 试验设备

5.2 试验方法

5.3 试验结果与分析

5.3.1 板栗壳斗的Py-GC-MS

5.3.2 傅里叶红外分析

5.3.3 总酚含量分析

5.4 本章小结

6 结论和展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间的主要学术成果

致谢

#### （2）环保型聚乳酸木塑复合材料的制备及其在户外家具中的应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究发展现状

1.2.1 国内户外家具研究现状

1.2.2 国内木塑复合材料在户外家具中的研究现状

1.2.3 国内木塑家具连接方式研究现状

1.2.4 国外环保型木塑复合材料在户外家具中的研究现状

1.3 本课题研究内容与方法

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究方法

1.3.3 技术路线

1.4 课题研究的目的与意义

1.4.1 研究目的

1.4.2 研究意义

2 户外家具分析

2.1 户外家具的概念

2.2 户外家具材料的选择

2.2.1 环境相容材料

2.2.2 可降解材料

2.2.3 可再循环使用的材料

2.3 色彩与功能分析

2.3.1 色彩分析

2.3.2 户外家具的功能

2.4 户外家具的特点

2.4.1 材料功能化

2.4.2 造型多样化

2.4.3 组装简单化

2.4.4 结构安全化

2.4.5 环境一体化

2.5 户外家具环保性

2.6 本章小结

3 环保型聚乳酸木塑复合材料户外家具设计属性研究

3.1 环保型聚乳酸木塑复合材料的制备与性能分析

3.1.1 试验部分

3.1.2 性能检测与分析

3.1.3 结论

3.2 环保型聚乳酸木塑复合材料设计属性分析

3.2.1 物理力学性能

3.2.2 老化性能

3.2.3 加工性能

3.2.4 环保性能

3.3 环保型聚乳酸木塑复合材料属性与户外家具特点适配性分析

3.4 本章小结

4 环保型聚乳酸木塑复合材料在户外家具中设计要素研究

4.1 功能要素

4.1.1 以“人”为主体

4.1.2 以“物”为主体

4.2 造型要素

4.2.1 形态设计

4.2.2 环保型木塑色彩的可变性

4.2.3 肌理与质地的多样性

4.3 结构要素

4.3.1 结构形式

4.3.2 对户外家具结构优化设想

4.4 本章小结

5 环保型聚乳酸木塑户外家具设计实践

5.1 设计原则

5.2 公共户外家具

5.2.1 设计定位

5.2.2 公共区户外家具设计实践

5.3 庭院户外家具

5.3.1 设计定位

5.3.2 庭院区户外家具设计实践

5.4 本章小结

6 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间成果

致谢

#### （3）离子液体改性的麦秸秆基阻燃性板材的制备与性能研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 研究背景

1.3 农业废弃物秸秆人造板的研究及发展状态

1.3.1 农业废弃物秸秆的利用现状

1.3.2 我国人造板材工业现状及发展趋势

1.3.3 农业废弃物秸秆人造板工业前景

1.3.4 农业废弃物秸秆人造板材国外研究现状

1.3.5 农业废弃物秸秆人造板材国内研究现状

1.3.6 农业废弃物秸秆人造板面临的主要问题

1.3.7 国内外无胶人造板的研究

1.3.8 农业废弃物秸秆人造板的发展趋势

1.4 阻燃人造板的研究现状

1.4.1 阻燃技术的发展历史

1.4.2 阻燃人造板研究与开发的必要性

1.4.3 阻燃机理

1.4.4 阻燃剂的分类

1.4.5 阻燃人造板材的研究现状

1.5 本课题研究的主要目的、来源、创新点

1.5.1 本课题的研究目的和意义

1.5.2 本课题的创新点

1.5.3 本课题研究的主要内容

第二章 麦秸秆的特征及羟基含量的确定

2.1 引言

2.2 麦秸秆的组成和结构

2.2.1 纤维素

2.2.2 半纤维素

2.2.3 木质素

2.3 麦秸秆的处理方法

2.4 麦秸秆中羟基含量的测定

2.4.1 材料

2.4.2 实验仪器及试剂

2.5 实验操作

2.5.1 小麦秸秆的前处理

2.5.2 配制氢氧化钠和碳酸钠溶液

2.5.3 酚酞、溴甲酚绿-甲基红指示剂配制

2.5.4 盐酸的配制及标定

2.5.5 配制不同浓度的氢氧化钠溶液-麦秸秆体系

2.5.6 不同浓度的氢氧化钠溶液处理麦秸粉并确定羟基含量

2.5.7 红外光谱(FT-IR)测试

2.5.8 X-射线衍射(XRD)测试

2.6 结果与讨论

2.6.1 不同浓度氢氧化钠溶液处理麦秸秆的酚羟基的数目

2.6.2 FT-IR测试对比

2.6.3 XRD测试对比

2.7 本章小结

第三章 阻燃麦秸秆无胶板材的制备与性能研究

3.1 引言

3.2 阻燃性麦秸秆板材的制备过程

3.2.1 材料

3.2.2 实验仪器和试剂

3.2.3 实验方法

3.3 材料的物理化学表征

3.3.1 红外表征(FT-IR)

3.3.2 X-射线衍射(XRD)

3.3.3 扫描电子显微镜(SEM)

3.3.4 X-射线能量色散谱仪(EDS)

3.4 结果与讨论

3.4.1 FT-IR表征

3.4.2 XRD表征

3.4.3 SEM表征

3.4.4 EDS表征

3.5 燃烧性能测试

3.5.1 电镜

3.5.2 酒精灯测试

3.5.3 水平垂直燃烧测试

3.5.4 氧指数测定

3.6 燃烧性能结果与讨论

3.6.1 电镜表征

3.6.2 酒精灯测试表征

3.6.3 水平垂直燃烧表征

3.6.4 氧指数仪表征

3.7 机械性能测试

3.7.1 拉伸性能

3.7.2 弯曲性能

3.8 机械性能结果与讨论

3.8.1 拉伸性能

3.8.2 弯曲性能

3.9 本章结论

第四章 结论与展望

4.1 结论

4.2 展望

参考文献

攻读硕士期间科研成果

致谢

#### （4）木制家具中VOCs释放特性研究及后处理工艺优化（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 木制家具中挥发性有机化合物(VOCs)介绍

1.2.1 挥发性有机化合物的定义

1.2.2 家具中VOCs的种类及来源

1.2.3 木制家具中VOCs对人身体健康的危害

1.3 国内外家具中VOCs检测技术现状

1.4 家具中VOCs释放特性的研究现状

1.4.1 环境因素

1.4.2 家具本身的性质

1.4.3 家具的承载率

1.5 木制家具生产工艺现状

1.6 本研究的目的、意义及主要内容

1.6.1 研究目的

1.6.2 研究意义

1.6.3 主要研究内容

2 人造板家具中VOCs释放特性的研究

2.1 实验材料及方法

2.1.1 实验对象

2.1.2 实验仪器、设备

2.1.3 实验中用到的药品、试剂

2.1.4 实验方法

2.2 人造板家具中VOCs的成分及含量

2.3 温度对人造板家具VOCs释放特性的影响

2.3.1 温度对甲醛释放规律的影响

2.3.2 温度对苯、甲苯、二甲苯释放规律的影响

2.3.3 温度对TVOC释放规律的影响

2.4 湿度对人造板家具VOCs释放特性的影响

2.4.1 湿度对甲醛释放规律的影响

2.4.2 湿度对苯、甲苯、二甲苯释放规律的影响

2.4.3 湿度对TVOC释放规律的影响

2.5 换气量对人造板家具VOCs释放特性的影响

2.5.1 换气量对甲醛释放规律的影响

2.5.2 换气量对苯、甲苯、二甲苯释放规律的影响

2.5.3 换气量对TVOC释放规律的影响

2.6 环境因素对甲醛终含量的影响

2.7 环境因素对苯、甲苯、二甲苯终含量的影响

2.8 环境因素对TVOC终含量的影响

2.9 本章小结

3 实木家具中VOCs释放特性的研究

3.1 实验材料及方法

3.1.1 实验对象

3.1.2 实验仪器、设备

3.1.3 实验中用到的药品、试剂

3.1.4 实验方法

3.2 实木家具中VOCs的成分及含量

3.3 温度对实木家具VOCs释放规律响

3.3.1 温度对甲醛释放规律的影响

3.3.2 温度对苯、甲苯、二甲苯释放规律的影响

3.3.3 温度对TVOC释放规律的影响

3.4 湿度对实木家具VOCs释放规律的影响

3.4.1 湿度对甲醛释放规律的影响

3.4.2 湿度对苯、甲苯、二甲苯释放规律的影响

3.4.3 湿度对TVOC释放规律的影响

3.5 换气量对实木家具VOCs释放规律的影响

3.5.1 换气量对甲醛释放规律的影响

3.5.2 换气量对苯、甲苯、二甲苯释放规律的影响

3.5.3 换气量对TVOC释放规律的影响

3.6 环境因素对甲醛终含量的影响

3.7 环境因素对苯、甲苯、二甲苯终含量的影响

3.8 环境因素对TVOC终含量的影响

3.9 本章小结

4 木制家具后处理工艺优化

4.1 前言

4.2 后处理工艺的设计

4.3 后处理工艺的验证

4.3.1 实验材料

4.3.2 实验仪器、设备及药品

4.3.3 实验方法

4.4 后处理工艺的结果及分析

4.5 本章小结

5 结论与建议

5.1 结论

5.2 创新点

5.3 建议

参考文献

个人简介

第一导师简介

第二导师简介

第三导师简介

致谢

#### （5）TREE新材科技集团有限公司发展战略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景和研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究框架

1.2.1 研究思路

1.2.2 研究内容

1.2.3 研究方法

1.3 创新与特色

第二章 文献综述与理论基础

2.1 战略相关研究

2.1.1 国内外发展战略相关研究

2.1.2 家居建材行业发展战略相关研究

2.1.3 研究评述

2.2 企业发展战略相关理论

2.2.1 企业发展战略内涵与特征

2.2.2 企业发展战略的制定步骤

2.2.3 企业发展战略的实施环节

2.2.4 企业发展战略的主要内容

2.3 研究方法和工具

2.3.1 PEST分析

2.3.2 波特五力模型

2.3.3 竞争标杆对比法

2.3.4 KSF关键成功因素法

2.3.5 SWOT分析法

第三章 TREE集团现状分析

3.1 集团基本概况

3.2 集团组织架构

3.3 集团经营状况

第四章 TREE集团环境分析

4.1 宏观环境分析

4.1.1 政治环境

4.1.2 经济环境

4.1.3 社会环境

4.1.4 技术环境

4.2 竞争环境分析

4.2.1 现有竞争者

4.2.2 潜在竞争者

4.2.3 供应商议价能力

4.2.4 消费者议价能力

4.2.5 替代品威胁

4.3 内部环境分析

4.3.1 资源状况分析

4.3.2 能力状况分析

4.3.3 核心竞争力分析

4.4 主要竞争对手标杆分析

4.4.1 主要竞争对手及标杆分析

4.4.2 业务领域定位分析

4.5 关键成功因素分析(KSF)

4.6 SWOT分析

4.6.1 集团优势

4.6.2 集团劣势

4.6.3 集团机会

4.6.4 集团威胁

第五章 TREE集团总体发展战略

5.1 发展战略选择

5.1.1 战略选择方案

5.1.2 战略选择过程

5.1.3 战略选择结果

5.2 总体发展战略

5.2.1 愿景、使命和核心价值观

5.2.2 基本思路

5.2.3 发展目标

5.2.4 核心能力和业务组合

5.2.5 实施构想

第六章 TREE集团业务战略

6.1 基础业务

6.1.1 发展思路

6.1.2 发展目标

6.1.3 实施路径

6.2 战略业务

6.2.1 发展思路

6.2.2 发展目标

6.2.3 实施路径

6.3 新兴业务

6.3.1 发展思路

6.3.2 发展目标

6.3.3 实施路径

第七章 TREE集团战略部署与保障措施

7.1 战略部署

7.1.1 成立战略委员会

7.1.2 绩效测量与战略调整

7.2 保障措施

7.2.1 提升企业文化

7.2.2 完善组织架构

7.2.3 整合财务资源

7.2.4 加强研发制造

7.2.5 建立企业大脑

第八章 研究结论与展望

8.1 研究结论

8.2 研究展望

参考文献

附录

附录1 :TREE集团发展战略问题研究调查表

第一部分 :公司发展战略问题

第二部分 :被调查者的基本情况

附录2 :TREE集团组织设计问题研究调查表

第一部分 :公司组织设计问题

第二部分 :被调查者的基本情况

附录3 :TREE集团人力资源问题研究调查表

第一部分 :公司人力资源问题

第二部分 :被调查者的基本情况

附录4 :TREE集团企业内部其他问题研究调查表

第一部分 :企业内部其他问题

第二部分 :被调查者的基本情况

致谢

作者简介

学位论文数据集

#### （6）人造板（浸渍纸层压木质地板）中VOC的释放行为研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 :绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 课题来源

1.1.3 选题目的及意义

1.2 挥发性有机化合物(VOC)的概述

1.2.1 VOC的基本概述

1.2.2 室内VOC的来源

1.2.3 室内VOC的危害

1.3 国内外研究现状

1.4 实验流程

第二章 :测量浸渍纸层压木质地板中VOC释放速率的前期准备实验

2.1 引言

2.2 实验材料与设备、参数

2.2.1 实验材料

2.2.2 实验设备及参数设置

2.3 实验原理和方法

2.3.1 实验原理

2.4 分析与讨论

2.4.1 洗脱液体积定量分析

2.4.2 洗脱时间定量分析

2.4.3 色谱条件的分析

2.4.4 测量实验的精密度分析

2.4.5 标准曲线的绘制

2.5 本章小结

第三章 :浸渍纸层压木质地板VOC的释放速率

3.1 人造板中VOC释放来源与限量标准

3.2 实验材料、仪器与步骤

3.3 数据处理与分析

3.3.1 空白试验

3.3.2 四种试件VOC结果分析

3.4 本章小结

第四章 :外部环境因素对地板中VOC的变化规律影响

4.1 测试条件的选择

4.2 实验结果与讨论

4.2.1 温度对地板中VOC释放的影响

4.2.2 相对湿度对地板中VOC释放的影响

4.2.3 空气交换律对地板中VOC释放的影响

4.2.4 装载率对地板中VOC释放的影响

4.3 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

攻读硕士期间取得的研究成果

#### （7）办公场所装饰装修过程材料散发室内空气污染物预评估研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 材料起源与发展概述

1.1.2 办公环境室内空气污染概述

1.1.3 室内空气污染物的特征及危害

1.1.4 关于控制室内空气污染物的法律法规政策

1.2 国内外建筑室内空气污染物控制研究现状

1.2.1 国外对室内空气污染物的研究现状

1.2.2 国内对室内污染物的控制研究现状

1.2.3 国内外对室内污染物的研究对比

1.3 研究的主要内容及目标

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究目的和意义

1.4 研究的方法

1 )文献检索(图书馆电子资源)

2 )个案研究法

3 )问卷调查法

第2章 主要装饰装修材料本身的污染特性

2.1 主要装修材料测定方法

2.1.1 人造板材散发甲醛含量的常用测定方法

2.1.2 其他材料散发甲醛含量的常用测定方法

2.1.3 主要材料散发TVOC含量的常用测定方法

2.2 主要装修材料有害物质浓度释放限量指标

2.2.1 GB50325-2010国家强制性标准对装饰装修材料甲醛释放限量的规定

2.2.2 GB50325-2010国家强制性标准对装饰装修材料TVOC释放限量的规定

第3章 办公环境装修过程材料散发空气污染物预评估

3.1 办公环境装饰装修过程简介

3.1.1 方案设计

3.1.2 材料采购

3.1.3 施工控制

3.1.4 验收管理

3.2 装饰装修过程材料散发空气污染物预评估概述

3.2.1 材料散发空气污染物预评估简介

3.2.2 具体的预评估手段

3.3 各阶段装饰装修过程材料散发空气污染物预评估

3.3.1 设计阶段及材料采购阶段

3.3.2 施工阶段

3.3.3 验收阶段

第4章 工程实例分析

4.1 项目工况分析

4.1.1 评价单元的划分

4.1.2 装修施工工序

4.1.3 材料核算

4.1.4 采用国内标准对项目主要材料甲醛、TVOC释放浓度测定

4.1.5 采用国外标准对项目主要材料甲醛、TVOC释放浓度测定

4.2 室内通风计算

4.2.1 计算模型

4.2.2 计算参数确定

4.2.3 自然通风量模拟计算结果

4.2.4 机械通风量模拟计算结果

4.3 各房间空气质量甲醛释放浓度预评估

4.3.1 自然通风工况

4.3.2 机械通风工况

4.4 各房间空气质量TVOC释放浓度预评估

4.4.1 自然通风工况

4.4.2 机械通风工况

4.5 典型房间污染源分析

4.5.1 典型房间装修污染源分析

4.6 预评估分析小结

4.7 室内空气质量验收检测与预评估结果对比分析

4.7.1 验收结果

4.7.2 验收检测与预评估结果对比分析

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 实施要点

5.3 研究展望

参考文献

致谢

#### （8）中国定制木质家居产业标准体系构建研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 引言

1.1.1 定制木质家居基本概念

1.1.2 定制木质家居产业范围界定

1.1.3 研究背景

1.1.4 研究意义

1.1.5 国内外研究进展

1.1.6 研究发展趋势

1.2 研究内容和研究方法

1.2.1 研究内容

1.2.2 研究方法

1.3 论文技术路线

第二章 定制木质家居产业标准体系的理论和构建方法

2.1 标准体系基础理论

2.1.1 标准化基本概念

2.1.2 标准体系的定义和内涵

2.1.3 标准体系的类型

2.1.4 标准化系统工程理论

2.2 定制木质家居产业标准体系构建方法

2.2.1 定制木质家居产业标准体系定义、属性和范围

2.2.2 定制木质家居产业标准体系构建目标

2.2.3 定制木质家居产业标准体系系统环境分析

2.2.4 定制木质家居产业标准体系结构分析

2.2.5 定制木质家居产业标准体系表编制

2.2.6 急需制定的共性和关键技术标准

2.3 小结

第三章 中国定制木质家居产业发展基本现状研究

3.1 中国定制木质家居主要原辅材料概况

3.1.1 中国定制木质家居表面装饰材料

3.1.2 中国定制木质家居基材

3.2 中国定制木质家居产业概况

3.2.1 中国定制木质家居主要产品

3.2.2 中国定制木质家居产业总体情况

3.3 中国定制木质家居产业技术现状

3.3.1 中国定制木质家居科技创新平台

3.3.2 中国定制木质家居专利情况分析

3.4 中国定制木质家居产业发展主要特征与趋势分析

3.4.1 中国定制木质家居产业发展主要特征

3.4.2 中国定制木质家居产业发展主要趋势

3.5 小结

第四章 国内外定制木质家居产业标准体系现状分析

4.1 定制木质家居产业标准类型划分

4.2 中国定制木质家居产业标准体系现状

4.2.1 中国定制木质家居产业标准现状

4.2.2 中国定制木质家居产业重要标准

4.2.3 中国定制木质家居产业标准体系特征

4.2.4 中国定制木质家居产业标准体系存在的问题

4.3 国外定制木质家居产业标准体系现状

4.3.1 国际标准体系

4.3.2 欧洲标准体系

4.3.3 法国标准体系

4.3.4 德国标准体系

4.3.5 英国标准体系

4.3.6 日本标准体系

4.4 国内外定制木质家居产业标准对比分析

4.4.1 国内外定制木质家居产业标准统计分析

4.4.2 借鉴和启示

4.5 小结

第五章 中国定制木质家居产业标准体系构建

5.1 中国定制木质家居产业标准体系构建依据

5.2 中国定制木质家居产业标准体系构建原则

5.2.1 总体原则

5.2.2 具体原则

5.3 中国定制木质家居产业标准体系结构分析

5.3.1 中国定制木质家居产业标准体系的层次结构

5.3.2 中国定制木质家居产业标准体系的序列结构

5.3.3 中国定制木质家居产业标准体系的专业结构

5.3.4 中国定制木质家居产业标准体系的结构间关系

5.3.5 中国定制木质家居产业标准体系结构模型(框架)

5.3.6 定制木质家居产业标准子体系构成要素

5.4 中国定制木质家居产业标准体系明细表和编制说明

5.4.1 基础与综合子体系

5.4.2 测量与设计子体系

5.4.3 生产制造子体系

5.4.4 物流运输子体系

5.4.5 安装与验收子体系

5.4.6 维护保养子体系

5.5 中国定制木质家居产业标准体系表统计

5.6 中国定制木质家居产业急需的共性和关键技术标准名录

5.7 小结

第六章 中国定制木质家居产业标准化发展对策建议

6.1 中国定制木质家居产业标准化重点领域

6.1.1 加强全屋定制总体要求标准化工作

6.1.2 加强绿色发展领域标准化工作

6.1.3 加强智能制造领域标准化工作

6.1.4 加强产业服务领域标准化工作

6.2 推进中国定制木质家居产业标准化发展对策建议

6.2.1 构建政府主导和市场自主相结合的产业标准体系

6.2.2 加强产业基础共性、关键技术标准制修订

6.2.3 建立高效的产业标准化协调机制

6.2.4 加大产业科技成果向标准转化

6.2.5 加强产业标准化宣传培训和标准化人才队伍建设

6.3 小结

第七章 结论

7.1 结论

7.2 创新点

参考文献

附录

导师简介

在读期间的学术研究

致谢

#### （9）环境规制对邳州板材业发展的影响研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 引言

1.1 研究背景及选题意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 选题意义

1.2 研究概要

1.2.2 研究方法

1.2.3 技术路线

1.3 研究创新之处

第二章 理论分析框架:环境规制的文献综述

2.1 环境规制的概念界定

2.1.1 概念

2.1.2 环境规制类型

2.2 我国环境规制的发展与现状

2.3 环境规制的目的与意义

2.3.1 环境规制的目的

2.3.2 环境规制的意义

2.4 环境规制对经济发展影响的研究

2.4.1 环境规制会抑制企业的发展

2.4.2 环境规制促进企业的发展

2.4.3 环境规制对企业的展的影响是具有不确定性

2.5 企业对环境规制的响应模式

2.5.1 第一种反映:积极模式

2.5.2 第二种反映:消极模式

第三章 邳州板材业发展状况

3.1 邳州板材产业发展史

3.1.1 邳州发展板材产业的基础

3.1.2 邳州板材产业发展的历程

3.2 邳州板材业发展取得成就

3.3 邳州板材产业对环境规制的反应

3.4 本章小结

第四章 环境规制下邳州板材业发展的变化

4.1 邳州环境规制近况

4.2 环境规制下邳州板材产业发展的变化

4.2.1 环境规制下邳州板材产业经济效益的变化

4.2.2 环境规制下邳州板材社会效益的变化

4.3 环境规制对邳州板材业从业人员的影响

4.3.1 开展问卷调查背景、目的、意义

4.3.2 问卷调查说明

4.3.3 调查问卷分析

1. 基本信息分析

2 其他问卷内容分析

4.4 本章小结

4.4.1 环境规制对企业和从业人员环境意识的影响

4.4.2 环境规制对企业和从业人员生产生活产生的影响

第五章 环境规制对邳州板材发展有抑制作用

5.1 环境规制对邳州板材发展有抑制作用

5.1.1 环境规制对邳州板材经济效益有抑制作用

5.1.2 环境规制对邳州板材社会效益有抑制作用

5.1.3 环境规制对邳州板材从业人员有负面影响

5.2 本章小结

第六章 环境规制下邳州板材发展的新路径

6.1 建议对策

6.1.1 对当地政府环境规制实施的建议

6.1.2 对板材企业发展的建议

参考文献

附录

致谢

#### （10）YS公司中密度纤维板（MDF）营销策略研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究目的及意义

1.4 研究方法

1.5 研究内容

2 相关理论

2.1 市场营销战略和策略理论

2.2 战略分析方法

2.2.1 PEST分析方法

2.2.2 SWOT分析方法

2.2.3 波特五力模型

3 YS公司内部环境分析

3.1 YS公司简介

3.2 YS公司产品的市场营销问题分析

3.3 YS公司的SWOT分析

3.3.1 优势

3.3.2 劣势

3.3.3 机会

3.3.4 威胁

3.3.5 SWOT矩阵分析

4 YS公司外部环境分析

4.1 宏观环境分析

4.1.1 经济环境

4.1.2 政治环境

4.1.3 社会环境

4.1.4 技术环境

4.2 中观和微观环境分析

4.2.1 行业发展基本现状

4.2.2 行业环境分析

4.2.3 企业微观环境分析

5 YS公司中纤板营销战略和策略选择

5.1 市场细分和目标市场选择

5.1.1 市场细分

5.1.2 市场选择和市场定位

5.2 市场营销组合策略

5.2.1 产品策略

5.2.2 价格策略

5.2.3 渠道策略

5.2.4 促销策略

5.2.5 品牌建设和客户推广策略

6 YS公司中密度纤维板营销策略实施的保障措施

6.1 进行制度创新,保证战略的有效实施

6.2 实施人力资源保障措施

6.2.1 加强销售人员培训

6.2.2 建立合理的员工激励制

结论

致谢

参考文献

### 四、国家环保总局对人造板材提出环保技术要求（论文参考文献）

- [1]板栗壳斗/杨木低醛刨花板的研究[D]. 梁佳音. 中南林业科技大学, 2021(01)

- [2]环保型聚乳酸木塑复合材料的制备及其在户外家具中的应用[D]. 方筱雅. 中南林业科技大学, 2021

- [3]离子液体改性的麦秸秆基阻燃性板材的制备与性能研究[D]. 袁苗苗. 西北民族大学, 2021(08)

- [4]木制家具中VOCs释放特性研究及后处理工艺优化[D]. 严石. 北京林业大学, 2020(02)

- [5]TREE新材科技集团有限公司发展战略研究[D]. 陈树坤. 浙江工业大学, 2020(03)

- [6]人造板（浸渍纸层压木质地板）中VOC的释放行为研究[D]. 刘思彤. 吉林建筑大学, 2020(04)

- [7]办公场所装饰装修过程材料散发室内空气污染物预评估研究[D]. 邓颖. 深圳大学, 2019(10)

- [8]中国定制木质家居产业标准体系构建研究[D]. 王瑞. 中国林业科学研究院, 2019(02)

- [9]环境规制对邳州板材业发展的影响研究[D]. 王波. 南京农业大学, 2018(03)

- [10]YS公司中密度纤维板（MDF）营销策略研究[D]. 李正明. 南京理工大学, 2017(06)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/9f768d43e92cb18edf542eb1.html