# 实验室筛分仪论文

##### 问：筛分试验需要哪些仪器

- 答：当然是实验室专用振动筛了 小型特种实验筛 拍击筛 过滤筛等

答：需要知道你是筛分检测还是正常生产筛分

- 机型很多需要知道您筛分产量要求

答：筛分仪器在筛分试验中包括：

空气喷射筛分法筛分仪器

振动筛分仪器

手动筛分仪器

试验筛

- 汇美科（HMKTest）

##### 问：对比干筛和湿筛各粒级的组成结构差异,并分析原因？

答：干筛法和湿筛法特点

HMK-200气流筛分仪（空气喷射筛）是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器，由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制，实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用先进筛分技术设计制造，仪器的主要参数性能与外国进口设备保持*，而且该仪器价格合理，配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。

工作原理

具有专li技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能，驱动粉体上升并与筛盖相碰撞，去除聚合颗粒的粉体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面，较小颗粒被吸入吸尘器，从而实现对粉体的理想筛分。

产品特点

7寸大屏，液晶显示，触屏点击精确控制筛分操作。

负气压筛前标定，筛中实时监测，并可实时调节，保证筛分精度。

喷嘴转速在合理区间内可任意设定，并可选中低高速，提高效率。

筛分时间在常规时间内任选，并可设定循环筛分模式，方便操作。

开筛(Open Mesh)功能，有效防止近筛颗粒堵塞筛网。

筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。

- 先进的样品收集装置，使筛下颗粒收集率可达99.99%

##### 问：三种水泥水泥筛析法的优缺点

答：摘要水泥细度的检测方法有负压筛析法、水筛法和手工筛析法。负压筛析法、水筛法和手工筛析法，当测定的结果发生争议时，以负压筛析法为准。目前各实验室基本以负压筛析法为主，因此由于时间的关系这里主要介绍负压筛析法，其他方法不再赘述。以下是三种试验方法的定义： 1）负压筛析法：用负压筛析仪，通过负压源产生的恒定气流，在规定筛析时间内使试验筛内的水泥达到筛分。 2）水筛法：将试验筛放在水筛座上，用规定压力的水流，在规定时间内使试验筛内的水泥达到筛分。 3)手工筛析法：将试验筛放在接料盘（底盘）上，用手工按照规定的拍打速度和转动角度，对水泥进行筛析试验 * *

咨询记录 · 回答于2021-09-26

三种水泥水泥筛析法的优缺点

水泥细度的检测方法有负压筛析法、水筛法和手工筛析法。负压筛析法、水筛法和手工筛析法，当测定的结果发生争议时，以负压筛析法为准。目前各实验室基本以负压筛析法为主，因此由于时间的关系这里主要介绍负压筛析法，其他方法不再赘述。以下是三种试验方法的定义： 1）负压筛析法：用负压筛析仪，通过负压源产生的恒定气流，在规定筛析时间内使试验筛内的水泥达到筛分。 2）水筛法：将试验筛放在水筛座上，用规定压力的水流，在规定时间内使试验筛内的水泥达到筛分。 3)手工筛析法：将试验筛放在接料盘（底盘）上，用手工按照规定的拍打速度和转动角度，对水泥进行筛析试验 * *

优缺点各是什么

- 目前该水泥的优点是结合慢。

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/ae8b84689c5484356a1ecf87.html