# 生产厂区的防火分区实践报告

##### 问：厂房的防火分区是如何划分的?

- 答：厂房每个防火分区的最大允许占地面积应符合表22的要求。表中最大允许占地面积系指每层允许最大建筑面积。在进行防火分区设计时应注意以下儿点(1)防火分区间应采用防火墙分隔。防火墙上开设门窗洞口时.应采用甲级防火门窗。一、二级耐火等级的单层厂房(甲类厂房除外)如面积超过规定的数值，设置防火墙有困难时，可用防火卷帘加水幕或防火水幕带等进行分隔口(2)一级耐火等级的多层及二级耐火等级的单层、多层纺织厂房(麻纺厂除外)其防火分区最大允许占地面积可按规定增加500/,，但上述厂房的原棉开包、清花车间均应设防火墙分隔(3)一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房，其防火分区最大允许占地面积可按规定增加1.5倍。(4)甲、乙、丙类厂房设有自动灭火系统时，防火分区最大允许占地面积可按规定增加一倍;丁、戊类厂房设自动灭火系统时，其占地面积不限。局部增设时，增加面积可按该局部面积的一倍计算口

##### 问：多层厂房每层存有不同的火灾危险性的物品,防火分区怎么划分？

答：所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域（空间单元）。在建筑物内采用划分防火分区这一措施，可以在建筑物一旦发生火灾时，有效地把火势控制在一定的范围内，减少火灾损失，同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件防火分区

- 防火分区，按照防止火灾向防火分区以外扩大蔓延的功能可分为两类：其一是竖向防火分区，用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延；其二是水平防火分区，用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。

- 答：这个问题规范里好像就没提，各个老师也是各说其词，有说按照整体建筑划分，也就是说一个丙类厂房二层丁类，二层也要按照丙类划分，也有说丁类设置自喷就无限了。。。。两种说法都有，规范没有给明确解释，最主要是真题还考了。。。。

##### 问：请问厂房、办公室防火分区的要求

答：一、二级耐火等级的单层、多层造纸生产联合厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房，当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统，完成工段设置有效灭火设施保护时，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定;

高层厂房是指建筑高度超过24m的两层及两层以上的厂房。高层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3.3.1.4的要求。甲类厂房不能设在高层厂房内。高层厂房的耐火等级不应低于二级。

所谓防火分区是指采用防火分隔措施划分出的、能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部区域。在建筑物内采用划分防火分区这一措施，可以在建筑物一旦发生火灾时，有效地把火势控制在一定的范围内，减少火灾损失，同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利条件。

- 厂房、办公室防火分区具体数字资料可以参考：

答：1.办公区与生产区混合的防火分区是走火通道距门口22米内。也就是少于22米。门口指的是能出室外的。

- 2.如果地坪漆是20元一平方米，40元可以收货。但质量一般。最好向供应商了解地坪漆的耐磨数据，它是地坪漆是否耐用的主要参考。

##### 问：防火分区的原则有哪些

答：（1）体育建筑的防火分区尤其是比赛大厅，训练厅和观众休息厅等大空间处应结合建筑布局、功能分区和使用要求加以划分，并应报当地公安消防部门认定。

（2）观众厅、比赛厅或训练厅的安全出口应设置乙级防火门。

（3）位于地下室的训练用房应按规定设置足够的安全出口。

防火分区的分类：

防火分区按其作用可分为：水平防火分区，竖向防火分区。水平防火分隔有：防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等，建筑的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。

竖向防火分隔有：楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。竖向防火分区，用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延。水平防火分区，用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。

- 以上内容参考：

##### 问：消防：关于厂房的火灾危险性区分

- 答：在GB50016－2006规范里划分是有明确界限的。被划分为丁戊类是不正确的，审图办漏审情况难免。

- 答：根据《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）规定，不同火灾危险性类别的生产和贮存的厂房和库房，对建筑物的耐火等级、层数、面积和设置的防火分隔物、安全疏散设施、防爆泄压设施，以及厂址、库址的选择要求（与周围建筑物间的防火间距等）也不同，因此在设计中必须首先确定火灾危险性，否则就无法合理、可靠地设计。

- 答：《建筑设计防火规范》（GB50016－2014）2015年五月一日执行。请关注

答：应该是针对一幢建筑物，根据里面的物质定的。

- 是否可以解决您的问题？

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/b2a070f8135f792ac963ea8d.html