# 河南瓦斯综合治理调研报告

##### 问：河南省瓦斯分布特征

答：河南省是全国产煤大省，煤炭资源量、煤层气资源量丰富。河南省7大生产矿区，平顶山、郑州、义马、焦作、鹤壁、安阳、永夏矿区，除义马矿区部分矿井开采的是下侏罗统义马组煤层外，其余的矿区全部开采的是石炭-二叠扰并脊系煤层，主要为中高变质烟煤和无烟煤，煤化程度较高。由于形成时代早，经历过印支运蔽判动以来的多次构造运动作用，因此地质构造复杂，构造煤发育，瓦斯地质条件复杂。全省7大矿区中，有6个矿区为高瓦斯煤与瓦斯突出矿区。截至2008年底，全省144对国有重点煤矿中，高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井66对，占矿井总数的46%，其中煤与瓦斯突出矿井50对，占35%。截至2007年底共发生煤与瓦斯突出903次，最大突出强度2397t，发生在焦作九里山矿井;最大突出瓦斯量440000m3，发生在焦作演马庄矿井;最小始突深度120m，发生在荥巩煤田徐庄矿，表2.1、表2.2。全省瓦斯分布特征见表2.3至表2.17。

表2.1 河南省瓦斯地质汇总表

表2.2 河南省所有矿区瓦斯地质资料统计表

续表

表2.3 安阳矿区瓦斯地质汇总表

表2.4 鹤壁矿区瓦斯地质汇总表

表2.5 焦作矿区瓦斯地质汇总表

表2.6 济源矿区瓦斯地质汇总表

表缓渗2.7 新安矿区瓦斯地质汇总表

表2.8 陕渑-义马矿区瓦斯地质汇总表

表2.9 偃龙矿区瓦斯地质汇总表

表2.10 登封矿区瓦斯地质汇总表

表2.11 荥巩矿区地质汇总表

表2.12 新密矿区瓦斯地质汇总表

表2.13 禹州矿区地质汇总表

表2.14 宜洛矿区瓦斯地质汇总表

表2.15 临汝矿区地质汇总表

表2.16 平顶山矿区瓦斯地质汇总表

- 表2.17 永夏矿区瓦斯地质汇总表

##### 问：瓦斯专项治理的内容有哪些?

答：1、强化通风安全机构，提高职工业务素质。

认真落实“以风定产、先抽后采、监测监控”方针，矿健全瓦斯治理机构；完善装备及各项规章制度，提升瓦斯治理水平，改善煤矿安全生产条件。逐步建立了“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系，

为提高从业人员素质；进一步深化瓦斯治理水平，我们还大力开展了技术培训，对瓦斯员举办返埋了脱产、业余等不同形式的业务培训班，不仅学习了矿井通风、瓦斯、煤尘等通风安全基础知识，还学习有关顶板、矿压、机电、火药及矿山安全法规等方面的知识；学习后，大家提了业务技能，增强了责任感。

2、配备有专职的防尘机构和队伍，安装完善矿井防尘系统，防尘洒水运转正常，粉尘浓度符合规程规定要求，保障井下作业人员的身心健康。

3、进一步完善矿井安全监控系统，掘进工作面实现“三专二闭锁”。安全监控系统运行稳定，传感器数量充足、安装位置正确，建立日常管理和维护、调校制度，实现安全监控系统数据准确、报警及时、断电可靠。

4、树立瓦斯超限就是事故的理念，健全瓦斯检查制度，审批备祥制度。瓦斯检查员实行井下汇报漏滚蚂制度，每人均携带瓦斯检定杖，建立瓦斯员交接班室，杜绝了空班、漏检、假检现象。

- 5、局扇管理严格执行通风、机电、安监三对口的管理办法，加强对高低压的合理整定，对井下电气设备和电缆不定期检查测试，杜绝无计划停风。

##### 问：瓦斯超限四项措施是什么

答：陈家山矿通维陵宽区牢固树立“瓦斯超限就是事故”的理念，建立健全瓦斯综合治理体系，积极采取“四项”措施，推动瓦斯治理工作常态发展。

- 该区强化瓦斯治理主体责任，坚持瓦斯超限就是事故的原则，严格落实瓦斯防治“双十条”规定，不断完善通风设施日常管理工作力度，加大巷道维修、设施构筑质量标准化和矿井通风管理工作；加强瓦斯治理，优化矿井通风系统，确保局部通风安全的稳定可靠；坚决消灭无计划停电、停风现象，从根本上切断事故源头，确保安全生产顺利进行；加强瓦检员管理，瓦检员每班对工作区域内的气体进行四次检查，并每隔两小时向通风调度汇报，要求检查数据做到“三对口”，即瓦斯记录牌板、检查手册、通风调度台帐数据一致准确，并旅岁严格执行“一炮三检”、“三人连锁”放炮，和“四位一体”开工安全确认制度；严格按照巡回检查路线规定的时间、地点、内容进行气体检查；强化隐患排查，及时消除现场隐患，组织测风员和分管干部拆汪睁对背风、死角、髙冒区域瓦斯、二氧化碳、一氧化碳等有害气体以及温度进行测定，并对测定结果进行分析，结合矿井风量计算细则，合理分配用风量，达到了以风定产的原则。同时，采取多项措施将薄弱人物排除在井口外，坚决杜绝工作中不安全因素，确保实现安全生产目标。

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/bc408fc7ff6a926706c8bcfd.html