# 屋顶防水材料失效与控制探讨

### 一、论屋面防水材料失效与控制（论文文献综述）

张富宾,肖建庄,丁红梅,肖绪文[1]（2022）在《装配式混凝土结构防水技术现状及发展趋势》文中进行了进一步梳理通过文献调研回顾了装配式混凝土结构的发展现状,总结了装配式混凝土结构常见渗漏部位及其主要渗漏原因,提出了装配式混凝土结构防水体系构成,阐述了装配式混凝土结构防水材料、设计与施工技术现状和发展趋势,指出了其防水存在的瓶颈问题,探讨了基于受力和抗渗防水共同要求的装配式混凝土结构设计方法与趋势。结果表明:装配式混凝土结构防水体系可分为主体结构防水和拼接缝防水两部分,防水材料分为不定型和定型2类,不定型防水材料以密封胶为代表,定型防水材料以密封垫为代表,目前国内外学者对密封材料的力学性能研究较多,对密封材料及配套材料耐久性和长期老化性能方面的研究较少;防水设计方面,需要进一步考虑地震作用、风荷载、地基不均匀沉降等作用对装配式混凝土结构防水设计的影响;防水施工方面,装配式混凝土结构拼接缝防水的现场验收检查技术手段落后,亟需推广快速、准确、高效的无损检测方法;缺少隐蔽工程密封材料的维护及快速更换技术等方面的研究。

李佳,王冬雁,肖绪文,刘星,秦翠翠[2]（2021）在《我国住宅建筑渗漏成因调研及分析》文中研究表明随着生活水平的不断提高,居民对住宅的品质需求也日益增强。然而,住宅渗漏问题层出不穷,成为了影响居民正常生活不可忽视的因素。本文通过线上问卷的方式,对全国30个省、自治区、直辖市的1 032栋住宅渗漏情况展开调查,并分析影响渗漏的主要因素,具体包括:昼夜温差、房龄、主要渗漏部位、防水材料和维修方式等。调查结果显示:我国住宅渗漏率达到80%以上,防水材料失效或老化是导致半数以上住宅渗漏的主要原因。在住宅渗漏维修中,常以自行维修为主,但维修效果不佳。因此,我国在住宅渗漏维修方面的技术和管理体系亟需进一步完善,以期改变渗漏率过高的现状。

王越,张寿红,姜海涛,王天亮,韩英[3]（2021）在《屋面防水材料在高原环境下的适用性对比研究》文中指出目前,为了新型防水材料在高原地区的工程应用提供数据参考和选材建议,该文将冻融循环、太阳辐射等高原环境因素考虑进试验测定了4种不同防水材料的拉伸性能、不透水性能、低温柔性、低温弯折性、耐候性和粘滞性等物理力学性能。通过综合对比4种防水材料各种指标发现,将喷涂和成型非固化橡胶沥青防水涂料组合后,在各种物理力学性能上优于单一的材料和SBS防水材料,可有效解决搭缝开裂、与基面接触等问题;可应用于异型结构处,对防水薄弱环节有较好的防护作用;可抵御不利条件自身的老化和性能削弱。因此,可将该组合防水材料作为高原气候条件下的首选材料应用于青藏高原房建工程屋面防水工程中。

王艳杰[4]（2021）在《XX购物中心屋面防水改造项目质量管理研究》文中指出随着我国经济体制改革的深化以及社会经济的高速发展,各行业开发与建设成果层出不穷,公共建筑的建设逐渐发展,但现阶段建筑市场暴露出渗漏率居高不下、漏水返修问题日益频繁,尤其是建筑的屋面部位,严重影响了居住用户的体验和建筑的结构质量,屋面防水改造应运而生,此类项目的质量管理也备受关注。本文从建筑渗漏现状、防水改造项目的重要性出发,聚焦现阶段渗漏严重的屋面部位,深入分析屋面防水改造质量管理中存在的问题,重点提出“设计、材料、施工、综合管理”四维度的质量管理解决方案,借助某购物中心屋面防水改造项目的实例,以施工准备、施工过程、项目完工的全过程质量管理为例,综合“人、机、料、法、环”进行质量管理改进及控制,提出切实可行的质量管理方法和具有较高操作性的解决方案。针对屋面防水改造实施过程中的问题管理采用PDCA循环法进行分析,给出相应的解决方案,重点突出管理工具在该类及同类项目中的可操作性及复制性,为今后屋面防水改造质量管理提供范例指导,能够为改善建筑屋面的防水质量提供案例支持和经验分享,降低建筑屋面的渗漏率,为人们打造宜居、宜用的生活和办公环境。

南宁[5]（2021）在《大跨度金属屋面抗风揭性能与新型连接件承载力研究》文中研究指明金属屋面系统是一种由支承体系与金属屋面板所组成的建筑围护结构,相比于传统钢筋混凝土屋面,具有自重轻、外型美观、设计灵活、施工方便等优点,因此在现代建筑中广泛应用。随着我国基建的快速发展,火车站、航站楼、体育馆等大跨度建筑拔地而起,金属屋面的发展也日新月异。由于金属屋面的大量应用,其存在的一些不足之处也逐渐暴露出来,最不可忽视的问题就是金属屋面板的抗风揭性能较差,因此对大跨度屋盖金属屋面的抗风揭分析与应对策略的研究具有重大意义。本文研究的主要内容是大跨度屋盖金属屋面的抗风揭问题,应用有限元软件ANSYS进行数值分析,详细研究各因素对金属屋面板抗风揭性能的影响并提出应对策略,主要内容如下:（1）对现有的金属屋面系统通过系统构造、连接形式以及面板材料三个方面进行分类,通过总结各自不同构造、形式与材料下各类金属屋面系统的优缺点,从而便于设计与分析人员选择适应于不同情况下的金属屋面系统。同时,通过统计与分析近些年国内外发生的各类金属屋面系统风揭事故以及各类实验研究,总结破坏原因与破坏模式,为后续研究提供选题依据。（2）采用有限元软件ANSYS建立典型金属屋面系统有限元模型,并通过对比已有金属屋面抗风揭实验结果验证模型的合理性。同时,通过理论分析与数值模拟,总结得出影响金属屋面系统抗风揭能力的多项参数,并利用正交实验设计方法对多因素的显着性进行研究,得到影响系统抗风揭能力的关键因素。（3）通过某大跨度金属屋面系统风洞试验研究,得到整体屋面系统中对风荷载的敏感区域,针对不同区域下风压变化情况采取不同抗风揭措施,从而优化整个屋面系统加固方案;同时,还对比了两种局部抗风揭加固措施的优劣,为后续实际工程提供参考。（4）在前述研究分析基础上,针对金属屋面系统抗风揭破坏的最主要原因（T形连接件与金属屋面板锁边咬合失效破坏）,本文提出一种改进方案与简化力学计算模型。该方案通过一可自由转动与滑动的扣嵌式新型连接件与金属屋面板机械咬合,并利用连接件的转动及滑动来缓解屋面变形及温度应力影响,使整个屋面系统灵活可变,降低因咬合失效引起屋面被风揭破坏的可能性,从而提高整个屋面板的抗风揭性能;同时,基于数值分析结果,本文给出了应用新型T形连接件的金属屋面系统的简化力学计算模型,并结合相关假定及破坏准则,推导出该系统的极限荷载计算公式,供后续工程参考使用。

侯月航[6]（2020）在《对M住宅工程返工问题的案例研究》文中提出建筑行业面临许多挑战,随着城镇化进程的不断加快及人们需求的不断提升,使得建造活动更为复杂,而这种复杂性使得工程问题日益凸显,如成本超支、工期延误。其中,建造过程中返工的发生对其有很大的负面影响。因此,研究如何减少返工的发生是有必要的。本文主要对M住宅的返工工程进行分析探讨,分析数据主要来源于M住宅工程的监理通知单、监理月报、工程函件及工程变更等合同文件中所记录的返工工程,共归纳1562个返工工程,分析所采用的的研究方法为文献及案例研究。首先对国内外返工研究现状及所需相关理论进行阐述,在此基础上,给出本文的返工研究范围。其次对M住宅工程中因施工单位引起的返工工程进行分类,分类依据为建设和安装工程量清单中的分部工程及措施项目,分析出哪些（子）分部工程最容易出现返工,并对该工程中的返工原因进行探讨。最后,对工程变更引起的返工及造成的无效成本进行分析。本文基于对M住宅工程返工问题的研究内容,得出以下结论:第一,混凝土及钢筋混凝土工程、措施项目及墙柱面装饰与隔离、幕墙工程是施工单位进行施工时最易发生返工的分部工程;第二,在发生频率较高的三大分部工程中,钢筋工程、安全文明施工及墙面抹灰工程应给予足够的重视,在施工过程中需加强质量监督及管理;第三,该住宅工程最主要的返工因素主要为施工成果不符合规范或设计要求、偷工减料及已完工程及设备保护因素;第四,M住宅工程售楼部最容易因工程变更发生返工工程,且大多与建设单位有关,但施工单位造成的维修成本远远大于因设计、建设单位造成的无效成本。因此,本文从合同、经济、组织结构及教育培训方面提出了减少返工的相关措施。研究结论在一定程度上为相关从业人员及管理者提供借鉴,同时也希望返工问题在以后的建造工作中能得到更多的关注。但是,因时间、返工成本搜集、数据搜集等方面因素的限制,研究难免存在不足之处。例如,该工程仅搜集到了与工程变更相关的无效成本,难以对该工程的返工成本有整体把握;且单从一个案例总结的返工因素可能会造成一些因素的缺失,在今后的研究中,可从不同建筑类型不同角度进行深度研究。

王宏磊[7]（2020）在《航站楼金属屋面设计研究》文中认为目前中国的城市化建设以优先发展交通基础设施为主,随着民航旅客运载量在综合交通运输体系中的比重提升,一、二线城市相继进入机场扩容之中。如何兼顾内部功能与外部形象是设计者们需要解决的根本命题。金属屋面作为航站楼重要外围护结构之一,对航站楼的室内空间环境与外在建筑形象有着关键性影响,但由于现阶段我国缺乏对金属屋面深化设计的重视,设计院把屋面设计任务转嫁给屋面加工厂家的设计模式,使其与建筑需求的矛盾越来越突出。因此,从航站楼这一特定建筑类型出发,从建筑师的角度总结兼顾屋面技术与艺术的设计策略,对指导航站楼建筑实践、促进金属屋面设计有着重要的作用。本文在金属屋面技术理论的基础上,对航站楼建筑的金属屋面从建筑设计角度分析研究。论文首先对航站楼建筑和金属屋面进行了分析,对航站楼金属屋面的应用、特点及审美进行了研究,作为航站楼金属屋面设计的理论基础。其次,通过与国内金属屋面厂家的合作对国内外30个大中型航站楼的金属屋面进行案例收集分析,总结出现阶段航站楼金属屋面应用的主流屋面类型、屋面构型、天窗设计、防水构造以及保温构造类型,分析不同类型在航站楼建筑中的适用性。并选取代表性的案例从多个方面进行分析和设计特点总结。结合以上案例研究,对航站楼金属屋面的技术体系和技术难点进行解析,提出解决策略。最终基于提升屋面艺术表现力和实现优越的围护功能,从金属屋面整体设计、细部设计与可持续设计三个方面提出航站楼金属屋面设计策略。本文在对多个实际工程的案例进行深入研究的基础上,通过结合实践经验与设计理论,提出航站楼金属屋面设计的参考性框架,以具体的设计策略引导航站楼设计人员更好地进行设计实践。

韦潇树[8]（2020）在《环氧沥青钢桥面铺装结构层间粘结性能及影响试验研究》文中研究说明环氧沥青混合料具有较高的强度、耐久性、抗疲劳等性能特点,主要应用于钢桥面铺装工程。环氧树脂防水粘结层粘接钢桥面板与铺装层,兼顾防水作用,对钢桥面铺装的性能和使用寿命影响显着。正交异性钢桥面板变形特点及车辆动态荷载对环氧防水粘结层的强度、高温稳定性和疲劳性能提出较高的要求。环氧树脂粘结层的应用主要参考相关工程经验、材料应用指南等,工程应用中粘结层的厚度、施工时间等设计和施工控制指标缺乏理论依据和说明,铺装结构层间界面形态和粘结强度影响因素也缺乏清晰的认识。为更科学有效地进行环氧树脂粘结层设计和施工控制,需要从铺装层、粘结层、钢桥面板三者的一体化粘结复合界面体系进行分析,探究提高复合界面强度的方法。从铺装结构层间粘结形态与机理开展研究,结合粘结剂固化过程流变性能、施工控制、环氧沥青铺装层混合料,评价铺装层与钢桥面板粘结强度的影响因素,为提高铺装结构层间粘结强度提供参考。首先分析环氧树脂粘结剂的基本特性,结合粘接理论研究粘结层与热拌环氧沥青混合料铺装层的接触相融过程,采用体视显微镜和扫描电镜观察分析粘结层与铺装层底部相融界面组成的微观形态。断面形态显示粘结层与铺装层底部的接触粘结不是一个理论平面,粘结层在热环氧沥青混合料的高温作用下熔融,伴随压实过程上涌渗透进入混合料,形成5-10mm厚度的复合“粘结界面区域”,该界面区域由环氧沥青、集料、空隙和粘结剂等复杂因素组成。粘结区域呈水平条带状分布,通过物理嵌挤咬合、化学键形成等作用产生层间粘结力,形成钢桥面板与铺装层的粘结强度。采用布氏旋转粘度计评价环氧树脂粘结剂混合过程的粘度变化,表明粘结剂的初始粘度随温度升高而降低,粘度增长速率随温度升高而增大。通过差示扫描量热法（DSC）研究环氧树脂粘结剂的在不同升温速率下的动态反应热,利用T–β外推法确定粘结剂固化反应特征温度,初始固化温度T0=47.7℃,峰值固化温度Tmax=83.5℃,终止固化温度T1=123.8℃。结合粘度、DSC测试结果,考虑施工和易性,粘结层的施工预热适宜温度区间为30–40℃,涂布施工时间宜为35-45min。采用动态剪切流变仪（DSR）评价环氧树脂粘结剂的流变特性,研究表明环氧树脂模量随温度升高而降低、随荷载作用频率升高而增加。相位角在30-90℃内随温度升高而降低,环氧树脂表现出似橡胶的弹性行为,荷载频率对环氧树脂的粘弹性影响不显着。通过粘结层的拉伸试验、拉拔和剪切试验,评价粘结剂材料存放时间、铺装层混合料热冲击和搅拌温度对粘结层性能的影响,研究表明粘结剂材料存放时间不宜超过1年,环氧沥青混合料摊铺温度应不超过190℃,粘结剂材料的搅拌温度宜控制在30–40℃。通过小梁弯曲试验评价辉绿岩、花岗岩和石灰岩集料对环氧沥青混合料铺装层抗裂性的影响,研究表明采用高强度集料可以增加铺装层的抗裂性,有利于保护粘结层,提高使用寿命。对“钢板-粘结层-环氧沥青混合料”复合结构试件进行拉拔、剪切试验,评价混合料级配类型、压实次数和粘结层涂布量对铺装结构层间粘结强度的影响,研究表明环氧沥青混合料采用细级配和增加压实次数可以提高层间粘结强度,粘结层涂布量在0.2-0.6kg/m2区间内,层间粘结强度差异不显着,涂布量增加至0.8kg/m2,会降低层间粘结强度。破坏界面形貌分析显示,混合料采用细级配、增加压实次数和适当的粘结层用量可以减小铺装层底部的空隙,提高混合料与粘结层的相融度,增加铺装结构层间粘结强度。环氧树脂粘结层的设计和施工控制中,需综合考虑铺装层和粘结层的一体化设计与施工控制。粘结剂的涂布粘度、涂布量、材料存放时效性、铺装层热冲击和搅拌温度显着影响粘结层性能;采用高强度集料增加了铺装层的抗裂性,可减少铺装层的脱层病害;采用细级配和保证压实,可提高铺装结构层间粘结强度。本文研究结果可为钢桥面铺装环氧树脂防水粘结层优化设计、施工控制及工程应用提供参考。

朱道雄[9]（2020）在《水电站建筑物病害分析及处理措施研究 ——以宝珠寺电站、紫兰坝电站为例》文中研究指明由于水工建筑物所处环境的复杂性、混凝土工程施工质量控制不当以及长期对水工建筑物维护维修工作忽视,各类水工建筑物往往存在着许多缺陷,电站长时间运行缺陷病害引起的问题逐年增多,加强水工建筑物的养护和维修管理非常重要。本文主要以宝珠寺电站、紫兰坝电站2座混凝土重力坝为研究对象,分析研究岩基上混凝土重力坝常见病害原因及寻求相应处理措施。首先介绍了混凝土重力坝常见的碳化、空蚀冲蚀、裂缝、渗漏、基础缺陷等病害及成因;然后分别采用单一基本指标和层次分析法综合评定混凝土老化程度,并提出了一般水工建筑物修补原则;随后针对碳化、空蚀冲蚀、裂缝、渗漏、基础缺陷等病害详细列出了常见的处理方法。通过分析水工建筑物运行环境的复杂性,结合尾水锥管里衬混凝土修补周期短、结构缝渗水频繁复漏、混凝土碳化防护材料选择、尾水建筑物防洪标准频繁损毁等,重点探讨了常规材料、工艺等方面存在的不足,研究并提出切实可行的改进意见,最后结合工程施工实例通过层次分析法评定建筑物老化程度,并研究了各类建筑物病害维修的施工工艺及质量技术控制要求。通过本课题研究,水电站水工建筑物管理人员需要掌握新材料、新工艺、新技术,及时科学的处理好常见病害,提高水工建筑物结构的安全性和可靠性,研究为电站水工建筑物病害处置提供科学依据。

周贤慧[10]（2020）在《基于挣值法的老旧平屋面渗漏维修施工成本分析 ——以昆明市某住宅小区为例》文中进行了进一步梳理现阶段我国经济高速发展,社会不断进步,人民群众对住房的需求不断提升。随着城镇化进程的加快,房地产市场持续发展,我国的住房建设犹如雨后春笋般遍布全国的各个角落,建筑安全对人们的生活至关重要。目前,房屋建筑质量问题备受人们关注,在住宅建设中,提高建筑性能和质量显得尤为重要。虽然建筑业在最近几年的发展日新月异,各式各样的高楼拔地而起,但人类建筑史中依然没有摆脱长期困扰我们的建筑渗漏问题。建筑物的渗漏现象不仅影响到建筑物的使用功能和使用寿命,而且与我们的生活质量和品质、居住环境等都有直接关系,相关施工企业需要消耗大量的人力、物力和财力来进行渗漏维修。建筑渗漏问题不仅对业主住户的生活水平和居住环境造成很大的影响,更是直接对建筑工程的经济效益与社会效益造成很大损失。建筑物在长期使用过程中,各种质量问题日益凸显,2019年,国务院将全面推进城镇老旧小区改造作为国家的重要工作。现阶段,老旧平屋面渗漏尤为突出,维修成本过高、维修方案效果不明显、施工技术落后、材料质量良莠不齐,不仅会影响到建筑的使用功能,给住户带来不便,还会缩短建筑使用寿命,影响结构的耐久性,因此开展老旧平屋面渗漏维修的施工成本分析研究工作具有一定的现实意义。本文主要通过大量的文献阅读来了解国内外对屋面渗漏维修方案、成本控制以及挣值法在施工项目中的应用的研究现状,阐述了屋面渗漏维修成本控制的方法和程序。然后,通过对老旧平屋面防水工程渗漏原因的分析,提出了维修策略和预防措施,并通过综合分析,引入挣值法分析维修方案的成本、材料特性、防水效果、人工和材料消耗等,结合分析结果对老旧平屋面渗漏维修进行施工成本控制。随后,本文进一步分析影响建筑物渗漏维修成本管理的关键性因素,并使用挣值法来实现老旧平屋面的渗漏维修成本管控。本文最后以昆明市某老旧住宅小区渗漏维修工程为研究对象,对老旧屋面的渗漏维修施工成本管理进行了分析和总结,提出了对老旧平屋面的维修施工成本的保障措施。本研究主要是对老旧平屋面的渗漏维修施工成本控制提供技术支持,为防水施工成本的管理提供依据。与此同时,本文的研究成果还可以为通过挣值法对老旧平屋面渗漏维修成本进行全过程管控,为改善项目成本现状提供一条新思路。

### 二、论屋面防水材料失效与控制（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、论屋面防水材料失效与控制（论文提纲范文）

#### （1）装配式混凝土结构防水技术现状及发展趋势（论文提纲范文）

0 引 言

1 装配式结构常见渗漏部位及原因分析

2 装配式结构防水体系构成

3 装配式结构防水的解决路径

3.1 装配式结构防水材料

3.1.1 主体部位防水材料

3.1.2 拼接缝用防水材料

3.2 装配式结构防水设计

3.3 装配式结构防水施工

3.4 装配式结构防水检测技术

4 装配式结构防水存在的瓶颈

5 基于受力和抗渗防水共同要求的装配式结构设计方法与趋势探讨

5.1 主体结构抗渗设计方法探讨

5.2 装配式结构拼接缝抗渗设计方法探讨

5.3 考虑抗渗防水与荷载共同作用的极限状态设计方法探讨

6 结 语

#### （2）我国住宅建筑渗漏成因调研及分析（论文提纲范文）

1 概况

2 全国住宅建筑渗漏调研结果整体分析

2.1 住宅建筑渗漏发生区域及房龄分析

2.2 住宅建筑渗漏发生楼层及部位分析

3 住宅建筑主要渗漏部位及其成因

3.1 屋面(屋顶)渗漏情况及成因分析

3.2 室内(卫生间、浴室或厨房等)渗漏情况及成因分析

3.3 住宅建筑渗漏成因分析

4 住宅建筑渗漏修补常用材料分析

4.1 屋面(屋顶)渗漏处理材料分析

4.2 室内(卫生间、浴室或厨房等)渗漏处理材料分析

5 结论

#### （3）屋面防水材料在高原环境下的适用性对比研究（论文提纲范文）

1 试验概况

1.1 试验材料

1.2 试验内容及方案

1.3 主要仪器设备

2 试验结果分析与讨论

2.1 断裂伸长率

2.2 不透水性

2.3 低温柔性

2.4 低温弯折性

2.5 耐候性

2.6 粘滞性(自密自愈性)

3 防水材料指标对比分析总结

(1)拉伸性方面：

(2)不透水性方面：

(3)低温柔性和弯折性方面：

(4)耐候性方面：

(5)粘滞性方面：

4 结论与选材建议

#### （4）XX购物中心屋面防水改造项目质量管理研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 研究目的和研究意义

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究意义

1.4 研究内容和研究方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.5 论文框架

第二章 项目质量管理理论概述

2.1 工程项目质量管理概述

2.1.1 工程质量及质量管理

2.1.2 工程质量管理基本原则

2.1.3 工程质量管理影响因素

2.2 项目质量管理基本理论

2.2.1 全面质量管理

2.2.2 其他基本理论

2.3 质量管理相关理论模型

2.3.1 4M1E分析法

2.3.2 PDCA循环法

2.3.3 其他相关理论模型

第三章 屋面防水改造项目现状分析与问题

3.1 屋面防水及渗漏现象概述

3.1.1 建筑防水工程概述

3.1.2 建筑屋面防水工程概述

3.1.3 建筑屋面渗漏现状分析

3.2 屋面防水改造项目质量管理概述

3.2.1 防水改造项目情况分析

3.2.2 屋面防水改造项目质量管理特点

3.2.3 屋面防水改造项目质量管理范畴

3.3 屋面防水改造项目质量管理问题介绍

3.3.1 设计质量方面

3.3.2 材料质量方面

3.3.3 施工技术水平

3.3.4 综合管理水平

第四章 屋面防水改造项目质量管理解决方案设计

4.1 设计质量管理方案设计

4.1.1 施工前完善设计准备、编制可靠方案

4.1.2 施工过程优化设计跟踪与变更

4.1.3 项目完工配合完成设计增值服务

4.2 材料质量管理方案设计

4.2.1 施工前采购调研和优化选材

4.2.2 施工过程强化材料监测和存储管理

4.2.3 项目完工完善材料复核校验

4.3 施工技术质量管理方案设计

4.3.1 施工前完善方案和人员安排

4.3.2 施工过程强化精细化质量控制

4.3.3 项目完工及时保护与有效验收

4.4 综合控制质量管理方案设计

4.4.1 施工前完善管理制度和团队建设

4.4.2 施工过程全方面监控

4.4.3 项目完工加强验收和质保管理

第五章 某购物中心屋面防水改造项目质量管理实施

5.1 项目概况介绍

5.1.1 项目整体概况

5.1.2 设计原则

5.1.3 项目方案设计

5.2 屋面防水改造项目质量管理应用

5.2.1 质量管理流程改进

5.2.2 质量管理因素控制

5.2.3 管理工具的应用

5.3 质量管理应用效果分析

第六章 结论与展望

6.1 结论

6.2 展望

参考文献

附录

致谢

#### （5）大跨度金属屋面抗风揭性能与新型连接件承载力研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 金属屋面工程的风灾分析

1.2.1 风灾事故统计

1.2.2 事故原因分析

1.3 研究现状

1.3.1 金属屋面的受力性能研究

1.3.2 金属屋面抗风策略研究

1.3.3 金属屋面规范及方法研究

1.4 存在的问题分析

1.5 本文研究内容

第2章 金属屋面类型总结

2.1 引言

2.2 系统构造

2.2.1 单层金属屋面系统

2.2.2 双层金属屋面系统

2.2.3 夹心复合型屋面系统

2.2.4 压型板—柔性卷材屋面系统

2.3 连接形式

2.3.1 搭接式

2.3.2 焊接式

2.3.3 咬合式

2.3.4 扣合式

2.4 金属板材料

2.5 保温材料

2.6 本章小结

第3章 金属屋面抗风揭性能有限元分析

3.1 引言

3.2 有限元理论

3.3 有限元分析

3.3.1 简化有限元模型

3.3.2 材料属性

3.3.3 分析假设

3.3.4 单元选取及网格划分

3.3.5 接触设置、约束及加载

3.3.6 失效准则

3.3.7 有限元结果

3.4 结果对比

3.4.1 极限荷载对比

3.4.2 最大竖向位移对比

3.5 本章小结

第4章 金属屋面抗风揭性能影响因素及显着性分析

4.1 引言

4.2 金属屋面板宽度

4.2.1 金属屋面板宽度对竖向位移的影响

4.2.2 金属屋面板宽度对极限风荷载的影响

4.3 金属屋面板厚度

4.3.1 金属屋面板厚度对竖向位移的影响

4.3.2 金属屋面板厚度对极限风荷载的影响

4.4 支座纵向间距

4.4.1 支座纵向间距对竖向位移的影响

4.4.2 支座纵向间距对极限风荷载的影响

4.5 支座宽度

4.5.1 支座宽度对竖向位移的影响

4.5.2 支座宽度对极限风荷载的影响

4.6 摩擦系数

4.6.1 摩擦系数对竖向位移的影响

4.6.2 摩擦系数对极限风荷载的影响

4.7 显着性分析

4.8 本章小结

第5章 提高金属屋面抗风揭性能的策略分析

5.1 引言

5.2 工程实例

5.2.1 工程简介

5.2.2 风场模拟

5.2.3 参考点高度与风压系数符号

5.2.4 数据处理方法

5.2.5 实验结果

5.3 局部加强

5.3.1 加设抗风夹具

5.3.2 加设抗风压条

5.4 本章小结

第6章 新型T形连接件分析及计算方法研究

6.1 引言

6.2 新型T形连接件研究

6.2.1 新型T形连接件介绍

6.2.2 新型T形连接件有限元模型

6.2.3 结果对比

6.2.4 新型T形连接件抗风性能分析

6.3 新型T形连接件计算方法的研究

6.3.1 新型T形连接件计算模型

6.3.2 基本假定

6.3.3 计算公式推导

6.3.4 计算公式验证

6.4 本章小结

结论与展望

结论

展望

参考文献

致谢

附录 A 攻读学位期间研究成果

附录 B 攻读学位期间所参与的科研课题及项目

#### （6）对M住宅工程返工问题的案例研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目标及意义

1.2.1 研究目标

1.2.2 研究意义

1.3 研究方法

1.4 研究内容与技术路线

1.4.1 研究内容

1.4.2 技术路线

第2章 国内外研究现状及研究依据

2.1 国内外研究现状

2.1.1 返工定义

2.1.2 返工对工程成本绩效的影响

2.1.3 返工原因

2.1.4 返工措施

2.2 分部工程及措施项目的组成

第3章 案例分析

3.1 M住宅工程项目相关信息

3.1.1 M住宅工程项目概况

3.1.2 M住宅工程项目利益相关者

3.2 M住宅工程项目返工工程分类

3.2.1 混凝土及钢筋混凝土分部工程中涉及返工的子分部工程

3.2.2 措施项目中涉及返工的子分部工程

3.2.3 其他分部工程中涉及返工的子分部工程

3.3 分部工程中返工发生原因

3.3.1 混凝土及钢筋混凝土工程中返工发生原因

3.3.2 措施项目中返工发生原因

3.3.3 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程中返工发生原因

3.3.4 电气设备安装工程中返工发生原因

3.3.5 屋面及防水分部工程中返工发生原因

3.3.6 其他分部工程中的返工发生原因

3.4 与工程变更相关的返工

第4章 结论

4.1 总结

4.2 启示

4.3 进一步研究建议

参考文献

谢辞

附录一 监理通知单(示例)

附录二 违约罚款单(示例)

附录三 工程函(示例)

附录四 工程变更(示例)

附录五 质量维修补充协议(示例)

附录六 返工工程汇总表(部分)

#### （7）航站楼金属屋面设计研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 我国航站楼快速建设背景

1.1.2 金属屋面在航站楼中的应用背景

1.1.3 航站楼金属屋面设计现状问题

1.2 研究目的和意义

1.3 研究对象及范围界定

1.3.1 研究对象界定

1.3.2 研究范围界定

1.4 国内外研究综述

1.4.1 国外研究综述

1.4.2 国内研究综述

1.5 研究方法

1.5.1 文献资料法

1.5.2 比较研究法

1.5.3 案例分析法

1.5.4 图示分析法

1.6 研究内容及框架

1.6.1 研究内容

1.6.2 研究框架

2 航站楼金属屋面概述

2.1 航站楼建筑概述

2.1.1 航站楼建筑构型

2.1.2 航站楼建筑特征

2.2 金属屋面概述

2.2.1 金属屋面的定义

2.2.2 金属屋面的系统分类

2.3 航站楼金属屋面概述

2.3.1 航站楼金属屋面应用发展

2.3.2 航站楼金属屋面的应用动因

2.3.3 航站楼金属屋面的特点

2.4 航站楼金属屋面的设计要素

2.4.1 金属屋面构型设计

2.4.2 金属屋面系统选型

2.4.3 金属屋面细部构造

2.4.4 金属屋面的节能技术

2.5 本章小结

3 航站楼金属屋面的应用及实例研究

3.1 调研的目的、对象和方式

3.1.1 调研目的

3.1.2 调研对象

3.1.3 调研方式

3.2 航站楼金属屋面应用类型研究

3.2.1 金属屋面的板型体系

3.2.2 金属屋面构型设计

3.2.3 金属屋面采光天窗形式

3.2.4 金属屋面的防水构造

3.2.5 金属屋面的保温构造

3.3 国内航站楼金属屋面设计实例解析

3.3.1 青岛胶东国际机场

3.3.2 北京大兴机场航站楼

3.3.3 桂林两江机场T2航站楼

3.3.4 昆明长水机场航站楼

3.3.5 深圳宝安机场T3航站楼

3.4 国外航站楼金属屋面设计解析实例

3.4.1 日本关西国际机场航站楼

3.4.2 西班牙马德里巴拉哈斯国际机场T4航站楼

3.5 航站楼金属屋面设计问题总结

3.6 本章小结

4 航站楼金属屋面的艺术表现与技术难点

4.1 航站楼金属屋面的艺术表现

4.1.1 表皮处理

4.1.2 平面构成

4.1.3 立体造型

4.2 航站楼金属屋面技术难点分析

4.2.1 航站楼金属屋面抗风设计

4.2.2 航站楼金属屋面防水设计

4.2.3 航站楼金属屋面声学设计

4.2.4 航站楼金属屋面防雷设计

4.3 本章小结

5 航站楼金属屋面设计策略

5.1 航站楼金属屋面设计原则

5.1.1 构造合理原则

5.1.2 技术适宜原则

5.1.3 形式美观原则

5.2 航站楼金属屋面整体设计

5.2.1 基于围护功能

5.2.2 基于空间需求

5.2.3 基于建筑表现

5.3 航站楼金属屋面细部设计

5.3.1 适宜的屋面选型

5.3.2 合理的采光窗设计

5.3.3 科学的构造设计

5.4 航站楼金属屋面可持续设计

5.4.1 金属屋面性能优化

5.4.2 屋面节能技术应用

5.5 本章小结

6 结论与展望

6.1 航站楼金属屋面设计研究总结

6.2 航站楼金属屋面发展趋势

参考文献

图录

表录

致谢

#### （8）环氧沥青钢桥面铺装结构层间粘结性能及影响试验研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 环氧沥青混合料的研究现状

1.2.2 桥面防水粘结层的发展

1.2.3 环氧树脂防水粘结层的研究现状

1.3 关键技术问题和主要研究内容

1.3.1 关键技术问题

1.3.2 主要研究内容

1.4 研究目标

1.5 研究技术路线

第二章 环氧沥青铺装层间粘结状态与机理研究

2.1 环氧树脂粘结剂的基本特性

2.1.1 粘结剂的分子结构与应用特点

2.1.2 环氧树脂粘结剂的固化

2.2 钢桥面铺装病害调查分析

2.2.1 铺装层的主要病害

2.2.2 防水粘结层主要相关病害

2.3 环氧树脂防水粘结层的性能要求

2.3.1 防水粘结层的受力特点

2.3.2 防水粘结层的性能要求

2.4 钢桥面环氧树脂粘结层的粘结机理

2.4.1 粘结剂对固体表面的润湿

2.4.2 基本粘接理论

2.4.3 铺装结构层间界面粘结机理

2.5 铺装结构层间粘结界面微观形态分析

2.5.1 试验设备

2.5.2 试件制样

2.5.3 粘结界面区域的形态分析

2.6 本章小结

第三章 环氧树脂粘结剂混合粘度与流变性研究

3.1 试验用环氧树脂粘结剂的性能参数

3.2 环氧树脂混合粘度测试

3.2.1 旋转粘度计的工作原理

3.2.2 试验过程

3.2.3 试验结果与分析

3.3 环氧树脂的固化动力学

3.3.1 试验过程

3.3.2 试验结果与分析

3.4 环氧树脂粘结层的施工时间

3.5 环氧树脂的流变性研究

3.5.1 DSR工作原理

3.5.2 试验制样

3.5.3 试验结果与分析

3.6 本章小结

第四章 环氧树脂粘结层性能影响因素评价

4.1 试验方法与制样

4.1.1 拉伸试验

4.1.2 拉拔试验

4.1.3 剪切试验

4.2 存放时间对环氧树脂粘结剂性能的影响

4.2.1 拉伸试验结果

4.2.2 拉拔和剪切试验结果

4.3 热冲击对环氧树脂粘结剂性能的影响

4.3.1 拉伸试验结果

4.3.2 拉拔和剪切试验结果

4.4 搅拌温度对环氧树脂粘结剂性能的影响

4.4.1 拉伸试验结果

4.4.2 拉拔及剪切试验结果

4.5 本章小结

第五章 铺装结构层间粘结性能影响因素评价

5.1 原材料

5.1.1 环氧沥青

5.1.2 集料与填料

5.2 级配组成设计

5.3 不同集料对环氧沥青混合料抗裂性的影响

5.3.1 马歇尔稳定度试验

5.3.2 三点弯曲试验

5.3.3 铺装层开裂对界面粘结强度的影响分析

5.4 拉拔与剪切试件成型与试验方案

5.4.1 试件成型方案

5.4.2 压实次数确定

5.4.3 铺装结构层间拉拔试验

5.4.4 铺装结构层间剪切试验

5.5 试验结果与分析

5.5.1 混合料级配类型对层间粘结强度影响

5.5.2 混合料压实次数对层间粘结强度影响

5.5.3 粘结层涂布量对层间粘结强度影响

5.6 铺装结构层间粘结界面形态分析

5.6.1 粘接构件的破坏形式

5.6.2 不同级配混合料的层间粘结破坏界面形态分析

5.6.3 不同压实次数混合料的层间粘结破坏界面形态分析

5.6.4 不同粘结层涂布量的层间粘结破坏界面形态分析

5.7 本章小结

结论与展望

主要研究结论

进一步研究展望

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附件

#### （9）水电站建筑物病害分析及处理措施研究 ——以宝珠寺电站、紫兰坝电站为例（论文提纲范文）

内容摘要

abstract

选题的依据与意义

1 绪论

1.1 水电站水工建筑物情况

1.2 宝珠寺、紫兰坝电站工程概况

1.3 常见病害及成因探究

1.4 水工建筑物病害处理的必要性和要求

2 水工建筑物病害老化程度的基本指标

2.1 老化级别评定

2.2 基本指标完好率与指标老化程度

2.3 修补原则

2.4 多层次模糊综合评价

3 水工建筑物常见病害处理方法

3.1 针对混凝土碳化的处理方法

3.2 针对混凝土冲蚀空蚀的处理方法

3.3 混凝土裂缝修补的处理方法

3.4 混凝土渗漏的处理方法

3.5 泄洪水流水毁冲刷破坏的处理方法

3.6 针对屋顶防水失效处理方法

3.7 针对水工建筑物基础缺陷处理方法

4 处理方法存在的问题及改进建议

4.1 泄洪溢流面空蚀修复质量难于保障

4.2 电站尾水锥管混凝土里衬修复正常运行周期性较短

4.3 结构缝渗水治理

4.4 屋面卷材更换

4.5 电站尾水下游护岸修复

4.6 尾水区水下建筑物基础淘刷修复

4.7 混凝土碳化防护

5 工程应用实例

5.1 聚合物无机砂浆进行混凝土表面修补

5.2 清水混凝土保护涂料对裸露混凝土结构防护

5.3 紫兰坝水电站下游坝面施工缝渗漏处理

5.4 宝珠寺尾水锥管粘钢型结构胶灌浆加固

5.5 GIS楼基础压力灌浆和树根桩加固

5.6 宝站大坝下游左岸护岸桩号下0+530.0m-0+730.0m水毁修复

5.7 紫兰坝电站下游消能区水毁部位汛期处理

6 总结和展望

参考文献

附录 :攻硕期间部分科研成果及发表的学术论着

致谢

#### （10）基于挣值法的老旧平屋面渗漏维修施工成本分析 ——以昆明市某住宅小区为例（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的及意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 建筑屋面防水工程渗漏问题研究现状

1.3.2 关于项目施工成本分析的研究现状

1.3.3 挣值法在建筑施工成本分析中的应用研究现状

1.4 研究内容及方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.4.3 技术路线和创新点

1.5 本章小结

第二章 屋面维修施工项目成本控制概述

2.1 施工项目成本控制相关理论

2.1.1 施工项目成本的概念及任务

2.1.2 施工项目成本控制的依据

2.1.3 屋面维修施工项目成本的过程控制程序

2.1.4 屋面维修施工成本的过程管理

2.2 施工项目成本控制存在的问题和分析

2.3 施工成本控制方法比选

2.4 挣值理论的基本概述

2.4.1 挣值法的概念

2.4.2 挣值法的基本参数

2.4.3 多级挣值分析方法

2.5 本章小结

第三章 建筑物屋面防水渗漏原因与维修策略

3.1 建筑物屋面防水类型简述

3.2 屋面防水工程渗漏检测方法

3.3 案例项目屋面渗漏情况及原因分析

3.3.1 屋面渗漏情况

3.3.2 屋面渗漏原因分析

3.4 案例项目屋面渗漏维修方案

3.5 本章小结

第四章 基于挣值法的屋面渗漏维修施工成本控制方案设计

4.1 总体思路及原则

4.2 挣值法在屋面渗漏维修项目成本控制实施的基本步骤

4.2.1 项目结构分解

4.2.2 施工进度计划

4.2.3 建立成本预警系统

4.2.4 建立偏差分析机制和纠偏措施

4.3 本章小结

第五章 挣值法在老旧平屋面渗漏维修案例中的应用

5.1 项目概况

5.2 挣值法的实施

5.2.1 施工成本计划

5.2.2 挣值法计算分析

5.2.3 偏差分析

5.3 成本预警与纠偏措施

5.3.1 成本预警情况

5.3.2 偏差原因和纠偏措施

5.4 挣值法效果分析

5.5 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

### 四、论屋面防水材料失效与控制（论文参考文献）

- [1]装配式混凝土结构防水技术现状及发展趋势[J]. 张富宾,肖建庄,丁红梅,肖绪文. 建筑科学与工程学报, 2022(01)

- [2]我国住宅建筑渗漏成因调研及分析[A]. 李佳,王冬雁,肖绪文,刘星,秦翠翠. 2021年工业建筑学术交流会论文集, 2021

- [3]屋面防水材料在高原环境下的适用性对比研究[J]. 王越,张寿红,姜海涛,王天亮,韩英. 科技资讯, 2021(23)

- [4]XX购物中心屋面防水改造项目质量管理研究[D]. 王艳杰. 北京邮电大学, 2021(01)

- [5]大跨度金属屋面抗风揭性能与新型连接件承载力研究[D]. 南宁. 兰州理工大学, 2021(01)

- [6]对M住宅工程返工问题的案例研究[D]. 侯月航. 山东建筑大学, 2020(11)

- [7]航站楼金属屋面设计研究[D]. 王宏磊. 西安建筑科技大学, 2020(01)

- [8]环氧沥青钢桥面铺装结构层间粘结性能及影响试验研究[D]. 韦潇树. 华南理工大学, 2020(03)

- [9]水电站建筑物病害分析及处理措施研究 ——以宝珠寺电站、紫兰坝电站为例[D]. 朱道雄. 三峡大学, 2020(06)

- [10]基于挣值法的老旧平屋面渗漏维修施工成本分析 ——以昆明市某住宅小区为例[D]. 周贤慧. 昆明理工大学, 2020(05)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/c091ec48b280393a36b39863.html