# 绿色墙体材料石灰砂砖

### 一、绿色墙体材料灰砂砖（论文文献综述）

周炫[1]（2018）在《2018年墙体屋面及道路用建筑材料产品质量国家监督抽查、重点企业检查结果分析总结报告》文中认为本刊讯2018年度,行业国家监督抽查、重点检查共检301家企业的475个产品。其中烧结普通砖34个,烧结多孔砖89个,烧结空心砖33个,烧结保温砌块2个;非烧结类砖101个（混凝土实心砖2个,蒸压加气混凝土砌块80个,普通混凝土砌块5个,轻集料混凝土砌块6个,蒸压灰砂砖5个,蒸压灰砂多孔砖1个,蒸压粉煤灰砖1个、石膏砌块1个）;瓦类82个（混凝土瓦7个、烧结瓦75个）;路面砖37个(烧结路面砖16、透水砖

甘伟[2]（2018）在《高掺量陶瓷抛光渣制备蒸压砖研究》文中研究指明鉴于我国现代化城乡建设的高速发展,建筑用砂需求量巨大,消耗大量的不可再生的天然资源,不仅造成资源枯竭,也严重的破坏生态环境。因此,采用工业固废取代天然资源意义重大。蒸压硅酸盐材料是建筑材料的一大类。它以硅质材料SiO2和钙质材料CaO为主要原料,在水热蒸压条件下,形成一种坚硬的硅酸盐人造石材。本研究目的是:以工业固废陶瓷抛光渣为硅质原料,取代天然砂资源,制备一种高掺量抛光渣的建筑硅酸盐用蒸压砖。本文通过宏观物理力学性能试验和采用XRF、XRD、SEM对材料微观的水化产物成分、组成结构、形貌的测试分析;以及通过两种不同工业生产线的工艺设备对比试验研究;对以抛光渣取代天然砂（50%100%）,总掺量达80%92%蒸压砖的配合比、制坯、养护和成品性能进行了系统试验研究;获得高性能的高掺量抛光渣蒸压多孔砖、蒸压实心砖试产品（强度分别达到3.5MPa、15MPa以上）。研究重点探明了以下问题和规律:1)在原料处理、混合料制备研究中,探明了含SiO264%69%,Al2O316%18%的抛光渣物料,比表面大,遇水易结团等特性。对无砂的混合料分散性、流动性、充模性进行试验分析,提出混合料最佳含水率控制范围7.5%12%和相关设备选型要求。2)通过成型工艺设备对比试验,确定选用适于无砂粉状、疏松、物料的双向压密、多次压实、自动排气功能的成型设备,可制出强度约1.5MPa,密度1300kg/m3多孔砖坯和强度约3MPa,密度1600kg/m3的实心砖坯。3)探明了制备抛光渣掺量80%92%,最高强度可达60MPa,软化系数0.9以上蒸压材料制备的相关规律。4)通过抛光渣掺量为80%、92%,不同龄期试件的XRF、XRD和SEM微观测试对比分析,探明了在水热条件下抛光渣中的SiO2、Al2O3与CaO反应,生成的低碱度的水化硅酸盐和水化铝酸盐产物,结构稳定,强度随时间增长可达9%19%,软化系数不降低的规律。结论:从上述试验分析得出,当采用合理的工艺、设备（双向压密成型等）,在蒸压养护条件下,抛光渣可以80%100%取代天然砂,可获得有致密结构、后期性能不降低的近不定形态的托勃莫来石等硅酸盐水化产物;可制备一种固废利用率高、性能优良的建筑用蒸压砖的结论。同时可得出不掺天然砂,全抛光渣同样可制备高性能的蒸压砖绿色新型墙材的结论。

周炫[3]（2018）在《2017年墙体屋面及道路用建筑材料产品质量国家监督抽查、重点企业检查结果分析总结报告》文中研究指明1国家监督抽查和重点企业检查及能耗、能效测评结果及分析根据中国砖瓦工业协会中砖协字【2017】03号文件、中砖协字【2017】4号文件、国家质量监督检验检疫总局【2017】国监任字第03086号、第03087号、第03088号、第03089号产品质量国家监督抽查委托书的要求及建材工业质量认证管理中心、地方墙改办等有关部门的委托,2017年国家建筑材料工业墙体屋面

国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心[4]（2017）在《2017年墙体屋面及道路用建筑材料产品质量国家监督抽查、重点企业检查结果分析总结报告》文中提出在党的十九大胜利召开、全国上下深入学习宣传贯彻党的十九大精神,深入学习、领会、宣传、贯彻、执行习近平新时代中国特色社会主义思想的重要时期,为落实《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》（2017年第27号）、国务院办公厅《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》（国办发[2016]34号文）、工信部《关于加

马岸奇[5]（2016）在《依靠科技创新 发展绿色墙材——推广绿色墙材与废弃物利用技术研讨会》文中研究指明1会议背景党的十八大以来,中央将生态文明建设与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等一道,融入发展的各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。十八届五中全会提出"十三五"期间应牢固树立并贯彻创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,"绿色"理念高度融入未来五年直至更久的发展规划之中,绿色发展正得到前所未有的重视。"十三五"规划不仅制定了绿色发展的规划和愿景,还提出

中国砖瓦工业协会[6]（2014）在《促进砖瓦行业健康发展的课题研究(讨论稿)》文中研究表明砖瓦是墙体材料的重要组成部分,被广泛应用于我国城乡建设中的住宅和公共建筑的承重、非承重墙体围护结构以及屋面、道路、广场路面等部位,与人们的生活息息相关,其产量和产值在国民经济中占有举足轻重的地位。据估算,目前全行业资产总额近7 000亿元,年产烧结砖约9 000亿块（折普通砖）、蒸压粉煤灰砖300亿块（折普通砖）、蒸压灰砂砖200亿块（折普通砖）、烧结屋面瓦约400亿片,销售收

中国砖瓦工业协会[7]（2014）在《促进砖瓦行业健康发展的课题研究》文中认为砖瓦是墙体材料的重要组成部分,被广泛应用于我国城乡建设中的住宅和公共建筑的承重、非承重墙体围护结构以及屋面、道路、广场路面等部位,与人们的生活息息相关,其产量和产值在国民经济中占有举足轻重的地位。据估算,目前全行业资产总额近7000亿元,年产烧结砖约9000亿标块、蒸压粉煤灰砖300亿标块、蒸压灰砂砖200亿标块、烧结屋面瓦约400亿片,销售收入3000多亿元,从业人员600万700

宋永红[8]（2009）在《墙体材料革新与应用技术研究》文中研究指明21世纪以来,人与环境的关系日益引起人们的重视,面对资源短缺和生态环境恶化的严峻局面,人类生存和发展必须坚持可持续发展战略。可持续发展观延伸到建筑领域,就是要发展绿色建筑。实现建筑的绿色化,墙体材料的作用十分突出。墙体材料革新是一个庞大的系统工程,新墙材推广应具有显着的社会效益、环境效益和经济效益。但其较高的产品价格、使用中的性能缺陷等制约了墙材革新的进程,已成为目前墙材革新的难点和重点。本文首先从政策层面分析我国墙体材料革新的模式特点,总结了墙体材料革新工作中的经验教训,并与国外先进国家的墙材革新管理经验进行了对比。其次运用基于AHP层次分析的评价模型,对现阶段常用的墙体材料进行绿色度计算和等级评定,科学、规范地评价了新墙材。绿色度的概念可作为今后政府墙材政策引导的标准。第三论文对比了新墙材建筑较传统黏土砖建筑的优越性,主要体现在全寿命周期的综合经济性能上,并引入了“功能价格”的概念。第四运用墙体材料质量模糊综合评判模型进行了砌块墙体的质量评判,说明墙体质量的含义不仅要包括产品质量,还应包括实际应用情况,并且针对新墙材在施工、应用中常见的开裂、渗漏等质量问题,提出相应的对策和防治措施。论文对墙体材料的革新和应用有一定的参考意义。

杜婷,吴贤国,方召欣,帅小根[9]（2008）在《浅析我国绿色墙体材料的发展方向和途径》文中进行了进一步梳理结合我国墙体材料发展的现状,论述了我国墙体材料必须本着可持续发展的战略方针,走与资源、能源、环境协调发展道路。随着我国墙体材料改革的不断深化,墙体材料正在向大型化、高强化、轻质化、配筋化、节能化、多功能化和生态化的绿色高性能方向发展,绿色高性能墙体材料的应用前景将越来越广阔。

魏立新,李万喜[10]（2008）在《浅谈绿色墙体材料的发展》文中认为墙体材料是建筑物的重要组成部分,与保护土地资源、节约能源、减少环境污染等有着密切关系。发展绿色墙体材料是可持续发展战略的要求,也是社会进步和经济增长的重要一环。本文通过介绍绿色材料和绿色墙体材料的概念,以及绿色墙体材料与传统墙体材料的区别,分析了我国墙体材料发展的现状,从而提出了发展绿色墙体材料的对策。

### 二、绿色墙体材料灰砂砖（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、绿色墙体材料灰砂砖（论文提纲范文）

#### （1）2018年墙体屋面及道路用建筑材料产品质量国家监督抽查、重点企业检查结果分析总结报告（论文提纲范文）

1 国家监督抽查和重点企业检查结果及分析

1.1 新型墙体材料产品质量国家监督抽查

1.1.1 近3~5次国家监督抽查基本情况

1.1.2 抽查结果分析

1.1.3 统计分析不合格项目

1.2 绿色建材评价产品检查

1.3 委托重点企业产品质量检查

2 不合格产品主要存在的质量问题

2.1 节能性能 (干密度或密度等级、孔型孔洞率及孔洞排列、导热系数等)

2.2 力学性能 (强度等级或强度级别)

2.3 耐久性能 (抗冻性或抗风化性能、泛霜、最大吸水率、软化系数)

2.4 安全性能 (放射性)

3 目前行业质量问题有以下几个方面

3.1 生产企业执行新的强制性国家标准严重滞后

3.2 部分企业质量意识较差从业技术人员奇缺及装备跟不上工艺要求

3.3 建筑应用监管不严

3.4 部分地区的总量失控, 形成恶性竞争

3.5 行业质量管理和约束机制乏力

3.6 环保、节能减排任务艰巨

4 解决行业目前的质量问题的建议

4.1 树立行业宏观管理概念, 强化质量监督

4.2 切实加强建筑节能和墙体材料的监管力度

4.3 生产领域和流通领域的各级管理部门应共同加强建筑市场的工程原材料的产品质量管理

4.4 企业应加强质量基础设施投入, 完善检测技术手段

4.5 创新提升技术, 加快主导产品发展, 推动墙体材料转型升级, 适应新时代需要

4.6 充分发挥舆论宣传和监督作用, 加强行业形象

4.7 积极开展试点示范行业和发挥行业组织作用

5 目前行业概况及先进企业

6 我中心新的一年工作的重心

#### （2）高掺量陶瓷抛光渣制备蒸压砖研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 绿色建材的时代背景和状况

1.1.1 问题的提出

1.1.2 发展绿色建筑与绿色墙材

1.1.3 深化墙材改革发展绿色新型墙材

1.1.4 发展循环经济与固废资源化

1.2 课题来源、目的、意义

1.2.1 课题来源

1.2.2 研究目的

1.2.3 研究意义

1.3 国内外状况

1.3.1 建筑用砖技术状况

1.3.2 陶瓷工业固废的环保背景

1.3.3 蒸压硅酸盐砖生产技术状况

1.3.4 陶瓷抛光渣蒸压砖研究状况

1.3.5 陶瓷抛光渣蒸压硅酸盐材料研究状况

1.4 小结

第2章 研究内容及测试表征

2.1 研究内容

2.1.1 研究目标

2.1.2 主要研究内容

2.1.3 研究技术路线与措施

2.2 蒸压材料及砖的性能测试和表征

2.2.1 物理力学性能

2.2.2 微观性貌

2.3 高掺量抛光渣蒸压砖的技术难点分析

2.3.1 工艺设备问题

2.3.2 高掺量配合比与蒸压砖性能问题

2.3.3 材料组成、成本与绿色建材问题

2.4 小结

第3章 原材料技术要求及选用研究

3.1 蒸压砖原材料

3.2 抛光渣

3.2.1 抛光渣的回收加工工艺路线

3.2.2 抛光渣的化学成分

3.2.3 抛光渣放射性检验

3.2.4 抛光渣粉体颗粒粒度分析

3.2.5 抛光渣粉体矿物组成分析

3.2.6 抛光渣活性对比试验(非蒸压养护条件)

3.2.7 用于蒸压砖原料的抛光渣要求

3.2.8 抛光渣成本

3.3 石灰、石膏

3.3.1 石灰(CaO)

3.3.2 石膏(CaSO4·2H2O)

3.3.3 集料(砂)

3.4 小结

第4章 抛光渣蒸压砖材料性能研究

4.1 物理力学性能试验条件

4.1.1 模具及试件

4.1.2 试验设备

4.2 物理力学性能影响因素试验分析

4.2.1 出釜龄期的影响

4.2.2 陈伏时间影响

4.2.3 成型压力的影响

4.2.4 不同集料、激发剂掺量的试验研究

4.2.5 蒸压制度的选用

4.3 蒸压材料微观性貌测试与分析

4.3.1 微观性貌测试材料力学强度状况

4.3.2 微观性貌测试分析

4.3.3 讨论与分析

4.4 小结

第5章 高掺量抛光渣蒸压砖制备与应用试验研究

5.1 蒸压砖生产设备对比试验研究

5.1.1 冲压机压制蒸压砖试验

5.1.2 双向液压砖机压制蒸压砖试验

5.1.3 设备对比试验小结

5.2 双向压密液压砖机原理及特点

5.2.1 双向压密原理

5.2.2 双向压密液压砖机特点

5.2.3 双向压密液压砖机的优势

5.3 双向压密液压成型设备试生产试验

5.3.1 试制蒸压实心砖

5.3.2 全自动双向压密液压砖机参数

5.3.3 蒸压实心砖工艺流程

5.3.4 蒸压实心砖生产线设备

5.4 蒸压砖制备工艺设备的选型分析

5.4.1 混合料制备

5.4.2 混合料陈伏

5.4.3 砖坯成型

5.5 蒸压砖生产工艺流程

5.6 小结

第6章 蒸压砖制备原理、性能分析与应用

6.1 蒸压砖制造的基本原理

6.1.1 抛光渣蒸压砖产生强度的本质分析

6.1.2 抛光渣蒸压砖硬化过程分析

6.2 蒸压砖性能及影响因素分析

6.2.1 强度

6.2.2 密度

6.2.3 吸水率

6.2.4 抗冻性

6.2.5 干燥收缩值

6.2.6 放射性核素限量

6.2.7 软化系数

6.3 蒸压砖应用试验

6.3.1 蒸压多孔砖与砂浆粘结性能试验(之一)

6.3.2 蒸压砖与砂浆粘结性能试验(之二)

6.4 蒸压砖工程试用

6.5 小结

第七章 结论

参考文献

个人简历

致谢

#### （3）2017年墙体屋面及道路用建筑材料产品质量国家监督抽查、重点企业检查结果分析总结报告（论文提纲范文）

1 国家监督抽查和重点企业检查及能耗、能效测评结果及分析

1.1 新型墙体屋面材料产品国家监督抽查

1.2 认证产品质量监督检查

1.3 委托重点企业产品质量检查、能耗、窑炉热效率测评

2 2017年度抽查、检查结果及特点

3 不合格产品主要存在的质量问题及分析

3.1 检查结果及不合格项目分析

3.2 不合格产品主要质量问题

3.3 导致质量问题的原因

4 目前行业存在的突出问题及发展方向

4.1 国家产业政策导向明确, 但产业结构调整的进展步伐缓慢, 亟待淘汰产能过剩的中低端产品

4.2 行业部分企业质量意识较差, 从业技术人员奇缺及装备跟不上工艺要求, 节省成本、偷工减料, 减少工艺环节, 降低了产品品质

4.3 市场监管不力、重数量轻质量现象导致经营环境不良的因素不容忽视

4.4 项目跟风、投入不足带来的管理水平粗放落后、自主创新乏力成为企业发展顽疾, 部分地区的总量失控, 形成恶性竞争

4.5 行业质量管理和约束机制乏力恶性竞争时有发生

4.6 对墙体材料产品实施准入制度或工业产品生产许可证管理、节能绿色产品认证制度

4.7 加强细化墙材的主导产品, 为墙体材料行业的发展指明道路, 加快产业升级和结构调整的步伐

4.8 各级质量监督管理部门应主动联合各级行政部门开展质量工作, 协同执法部门, 依法采取必要的行政职能措施, 能形成合力加强政府监管力度、强化质量监督

4.9 生产领域和流通领域的各级管理部门应共同加强建筑市场的工程原材料的产品质量管理, 引用专业产品质检机构的全项检验报告结果作为工程验收考核内容, 并作为建筑工程质量法规条例实施

4.1 0 企业应加强生产过程的质量控制和质量把关, 完善检测手段

4.1 1 以创新驱动推进行业结构调整和转型升级发展, 加快我国的墙体材料行业由中低端向中高端发展步伐

4.1 2 充分发挥舆论宣传和监督工作, 加强行业形象及行业产品质量的宣传力度, 实施品牌发展战略

5 西安中心新一年的工作重心

#### （4）2017年墙体屋面及道路用建筑材料产品质量国家监督抽查、重点企业检查结果分析总结报告（论文提纲范文）

1 国家监督抽查和重点企业检查及能耗、能效测评结果及分析

1.1 新型墙体屋面材料产品国家监督抽查

1.2 认证产品质量监督检查

1.3 委托重点企业产品质量检查、能耗、窑炉热效率测评

2 2017年度抽查及检查的结果特点

3 不合格产品存在的主要质量问题及分析

4 质量分析

5 政策建议

6 目前行业现状概况及先进企业

7 我中心新一年的工作重心

8 鸣谢

9 结束语

#### （6）促进砖瓦行业健康发展的课题研究(讨论稿)（论文提纲范文）

1 行业发展现状

1.1 企业结构

1.2 生产方式

1.3 产品产量和品种

2 发展环境分析

2.1 发展机遇

2.2 发展政策

2.2.1 资源节约与综合利用

2.2.2 节能减排

2.2.3 墙材革新与建筑节能

2.2.4 财政与税收

2.2.5 民用建筑节能

2.3 标准规范

3 存在的主要问题

3.1 行业总体仍以小规模企业占主导

3.2 产品结构和质量亟待优化和提高

3.3 大部分企业的生产方式和技术水平比较落后

3.4 市场培育不畅阻碍新型节能烧结产品的发展

3.5 产业政策的制定与引领作用有待加强

3.6 企业技术人才缺乏, 技术创新能力薄弱

4 欧美砖瓦发展状况

4.1 生产方式

4.2 产品结构

4.3 企业组织结构

5 未来行业的发展趋势

5.1 砖瓦生产向规模化和集中化发展

5.2 产品向多品种、多规格化发展

5.3 产业向节能减排和资源综合利用方向发展

5.4 绿色、节能建筑将带动新型、高性能砖瓦产品的发展

5.5 装备技术向专业化、精细化和现代化方向发展

6 现阶段主导产品及发展趋势

6.1 现阶段发展的主导产品

6.2 未来产品的发展方向

7 现阶段鼓励、限制和淘汰的目标

7.1 现阶段鼓励和支持的目标

7.2 现阶段限制和淘汰落后的目标

8 2020年产业发展任务

8.1 指导思想

8.2 发展原则

8.3 发展目标

9 促进行业发展的对策与建议

9.1 以产业政策规划和引领行业的发展

9.2 以标准的制定和实施推动产品优化升级

9.3 加强质量管理, 促进行业整体水平提升

9.4 以科技进步推动行业转型升级

9.5 加大人才培养力度

9.6 充分发挥协会的作用

#### （7）促进砖瓦行业健康发展的课题研究（论文提纲范文）

1 行业发展现状

1.1 企业结构

1.2 生产方式

1.3 产品产量和品种

2 发展环境分析

2.1 发展机遇

2.2 发展政策

(1) 资源节约与综合利用

(2) 节能减排

(3) 墙材革新与建筑节能

(4) 财政与税收

(5) 民用建筑节能

2.3 标准规范

3 存在的主要问题

3.1 行业总体仍以小规模企业占主导

3.2 产品结构和质量亟待优化和提高

3.3 大部分企业的生产方式和技术水平比较落后

3.4 市场培育不畅阻碍新型节能烧结产品的发展

3.5 产业政策的制定与引领作用有待加强

3.6 企业技术人才缺乏, 技术创新能力薄弱

4 欧美砖瓦发展状况

4.1 生产方式

4.2 产品结构

4.3 企业组织结构

5 未来行业的发展趋势

5.1 砖瓦生产向规模化和集中化发展

5.2 产品向多品种、多规格化发展

5.3 产业向节能减排和资源综合利用方向发展

5.4 绿色、节能建筑将带动新型、高性能砖瓦产品的发展

5.5 装备技术向专业化、精细化和现代化方向发展

6 现阶段主导产品及发展趋势

6.1 现阶段发展的主导产品

6.2 未来产品的发展方向

7 现阶段鼓励、限制和淘汰的目标

7.1 现阶段鼓励和支持的目标

7.2 现阶段限制和淘汰落后的目标

8 2020年产业发展任务

8.1 指导思想

8.2 发展原则

8.3 发展目标

9 促进行业发展的对策与建议

(1) 以产业政策规划和引领行业的发展

(2) 以标准的制定和实施推动产品优化升级

(3) 加强质量管理, 促进行业整体水平提升

(4) 以科技进步推动行业转型升级

(5) 加大人才培养力度

(6) 充分发挥协会的作用

#### （8）墙体材料革新与应用技术研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究的背景

1.2 研究目的和意义

1.2.1 当前墙材革新的形势

1.2.2 研究的意义

1.3 主要研究内容及体系

第二章 墙体材料革新发展模式

2.1 我国墙体材料革新发展的模式

2.1.1 墙体材料革新的阶段性

2.1.2 墙体材料革新模式

2.2 墙材革新相关政策体系

2.2.1 宏观引导与行业规划

2.2.2 科技政策

2.2.3 行政手段

2.2.4 标准规范

2.3 国外墙材革新管理经验

2.3.1 德国

2.3.2 澳大利亚

2.4 启示和建议

2.4.1 完善和健全法律法规，加大执行监督力度，提高执法水平

2.4.2 重视关键技术研究，加快建筑体系的创新，大力发展绿色建材

2.4.3 加强中介机构建设，充分发挥其作用

2.4.4 加快标准体系建设，严格市场准入制度

2.5 本章小节

第三章 墙材革新应用发展的必要性及现状

3.1 功能效益分析

3.1.1 工程实例—传统实心黏土砖墙体住宅与新型墙体材料住宅的对比

3.1.2 建筑经济效益分析

3.1.3 环境及社会效益

3.2 国内各大城市新型墙体材料应用现状

3.2.1 上海市

3.2.2 南京市

3.2.3 杭州市

3.2.4 武汉市

3.2.5 广州市

3.3 目前存在的主要问题及原因

3.3.1 墙材革新方面存在的主要问题

3.3.2 制约墙材革新发展的原因

3.3.3 墙材革新发展对策

3.4 本章小节

第四章 新型墙体材料的审视及评价

4.1 新型墙体材料的定义

4.1.1 现代建筑墙体设计要求

4.1.2 常用新墙材的品种及性能

4.1.3 新型墙体材料的范畴

4.2 重新定义新型墙体材料

4.2.1 绿色墙体材料的概念

4.2.2 用绿色墙材来定义新型墙体材料

4.3 评价新型墙体材料

4.3.1 墙材的综合绿色度评价体系简介

4.3.2 墙体材料绿色度评价

4.4 本章小节

第五章 新型墙体材料的应用研究

5.1 新墙材的价格问题

5.1.1 一般经济技术分析

5.1.2 建筑物全寿命周期经济技术分析

5.1.3 新型墙体材料的功能价格分析

5.2 新墙材建筑应用后墙体质量的评判

5.2.1 模糊综合评价法

5.2.2 砌块建筑墙体质量模糊评判计算

5.3 墙体质量通病

5.3.1 新墙材砌体裂缝的常见形态

5.3.2 墙体抹灰层空鼓、开裂现象

5.3.3 新墙材墙体质量问题产生原因

5.4 砌体质量控制

5.4.1 墙体开裂的具体防治措施

5.4.2 抹灰层空鼓、开裂、渗漏的具体防治措施

5.5 本章小结

结论

主要观点总结

今后研究方向

参考文献

致谢

### 四、绿色墙体材料灰砂砖（论文参考文献）

- [1]2018年墙体屋面及道路用建筑材料产品质量国家监督抽查、重点企业检查结果分析总结报告[J]. 周炫. 砖瓦世界, 2018(12)

- [2]高掺量陶瓷抛光渣制备蒸压砖研究[D]. 甘伟. 桂林理工大学, 2018(05)

- [3]2017年墙体屋面及道路用建筑材料产品质量国家监督抽查、重点企业检查结果分析总结报告[J]. 周炫. 砖瓦, 2018(01)

- [4]2017年墙体屋面及道路用建筑材料产品质量国家监督抽查、重点企业检查结果分析总结报告[J]. 国家建筑材料工业墙体屋面材料质量监督检验测试中心. 砖瓦世界, 2017(12)

- [5]依靠科技创新 发展绿色墙材——推广绿色墙材与废弃物利用技术研讨会[J]. 马岸奇. 砖瓦, 2016(07)

- [6]促进砖瓦行业健康发展的课题研究(讨论稿)[J]. 中国砖瓦工业协会. 砖瓦, 2014(01)

- [7]促进砖瓦行业健康发展的课题研究[J]. 中国砖瓦工业协会. 砖瓦世界, 2014(01)

- [8]墙体材料革新与应用技术研究[D]. 宋永红. 华南理工大学, 2009(S2)

- [9]浅析我国绿色墙体材料的发展方向和途径[A]. 杜婷,吴贤国,方召欣,帅小根. 第七届全国纤维水泥制品学术、标准、技术信息经验交流会暨第二届三次中国硅酸盐学会混凝土水泥制品分会纤维水泥制品专业委员会、第二届二次中国硅酸盐学会房建材料分会建筑结构与轻质板材专业委员会论文汇编, 2008

- [10]浅谈绿色墙体材料的发展[J]. 魏立新,李万喜. 技术与市场, 2008(05)

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/ce178ff605df73beb7af04e8.html