# 球阀的设计毕业论文摘要

##### 问：球阀的工作原理是怎么样的 ？

- 答：球阀的工作原理：球阀它具有相同的旋转90度的动作，不同的是旋塞体是球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向，它只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用，如V型球阀。

- 答：球阀的工作原理，虽然简单，直观的画面还是很震撼

##### 问：球阀的优缺点和适用范围？

答：一、球阀的优缺点

1、优点：

①具有最低的流阻(实际为0)；

②因在工作时不会卡住(在无润滑剂时)，故能可靠地应用于腐蚀性介质和低沸点液体中；

③在较大的压力和温度范围内，能实现完全密封；

④可实现快速启闭，某些结构的启闭时间仅为0.05~0.1s，以保证能用于试验台的自动化系统中。快速启闭阀门时，操作无冲击；

⑤球形关闭件能在边界位置上自动定位；

⑥工作介质在双面上密封可靠；

⑦在全开和全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，因此高速通过阀门的介质不会引起密封面的侵蚀；

⑧结构紧凑、重量轻，可以认为它是用于低温介质系统的最合理的阀门结构；

⑨阀体对称，尤其是焊接阀体结构，能很好地承受来自管道的应力；

⑩关闭件能承受关闭时的高压差；

⑾全焊接阀体的球阀，可以直埋于地下，使阀门内件不受浸蚀，最高使用寿命可达30年，是石油、天然气管线最理想的阀门。

2、缺点：

①因为球阀最主要的阀座密封圈材料是聚四氟乙烯，它对几乎所有的化学物质都有是惰性的，且具有摩擦系数小、性能稳定、不易老化、温度适用范围广和密封性能优良的综合性特点。但聚四氟乙烯的物理特性，包括较高的膨胀系数，对冷流的敏感性和不良的热传导性，要求阀座密封的设计必须围绕这些特性进行。所以，当密封材料变硬时，密封的可靠性就受到破坏。而且，聚四氟乙烯的耐温等级较低，只能在小于180℃情况下使用。超过此温度，密封材料就会老化。而考虑长期使用的情况下，一般只会在120℃不使用。

②它的调节性能相对于截止阀要差一些，尤其是气动阀(或电动阀)。

二、适用范围：

- 球阀应用在石油炼制、长输管线、化工、造纸、制药、水利、电力、市政、钢铁等行业。

答：球阀与闸阀一般用于流体的开关与断流，一般不可用于流量调节，而截止阀除了可以用于流体的开关与断流还可以用于流量的调节。如果你需要调节流量的话表后最好用介质阀。球阀操作很方便、快捷、省力，一般只要将阀柄转90度即可，并且球阀可用于不太纯净（含固体颗粒）的流体上因为它的球形阀芯在启闭时对流体做的是剪切运动。而闸阀密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难，外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长，结构较复杂。

- 至于你说的球阀一般用于小口径是因为小口径的制作简单，价格相对便宜，口径加大的制作精度要求高制作费用增加，所以售价也就高。一般小口径的为螺纹连接，从G1/4~G2的都有。

- 答：一流体阻力小，二结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修，三密封性能好，是不受安装方向限制介质的流向，可任意五无振动噪音响

##### 问：球阀的内部构造有哪些特点

答：球阀的启闭件是带有圆形通道的球体，绕垂直于通道的轴线旋转，球体随阀杆转动从而达到启闭通道的目的。球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。可根据工况需要，装配不同的驱动装置形成多种不同控制方法的球阀，如电动球阀，气动球阀，液动球阀等等。

球阀结构特点

1.球阀不受安装方向的限制，介质的流向可任意。流体阻力小，全通径的球阀基本没有流阻。

2.球阀结构简单，相对体积小，重量轻，便于维修。

3.紧密可靠。它有两个密封面，而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料，密封性好，能实现完全密封。在真空系统中也已广泛使用。

4.球阀适用于经常操作，启闭迅速、轻便。操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5.维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6.球阀密封性能好。在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7.适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

8.由于球阀在启闭过程中有擦拭性，所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。

- 9、球阀流体阻力小，无振动，噪声小。

答：1. 流体阻力小，球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。

2. 开关迅速、方便，只要阀杆转动90度，球阀就完成了全开或全关动作，很容易实现快速启闭。

3. 阀座密封性能好。大多数球阀的密封圈都采用聚四乙烯等弹性材料制造，软密封结构易于保证启封，而且球阀的密封力随着介质压力的增高而增大。

4. 阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆之作旋转运动而不作升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且阀杆倒密封的密封力随着介质的增高而增大。

5. 由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损小，故球阀的使用寿命长。

6. 可配置气动、电动、夜动等多种驱动机构，实现远距离控制和自动化操作。

7. 阀体内通道平整光滑，可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。

- 8. 安装简便，能以任意方向安装于管道中的任意部位。

本文来源: https://www.bceaa.cn/article/d18ce57877b4c51c705c9fb4.html